Міністерство аграрної політики України

Львівський державний аграрний університет

Землевпорядний                                                кафедра управління

факультет                                                        земельними ресурсами

Використання земель населених пунктів

з основами містобудування

Планування, забудова і благоустрій сільських населених пунктів

Навчально-методичний посібник

м. Львів 2007

Рекомендовано до друку

методичною комісією

землевпорядного факультету

Протокол №       від            2007 р.

Укладачі: І.Тарасюк, ст. викладач

Д.Солярчук, доцент

М. Смолярчук, асистент

Відповідальний за випуск:  Сохнич А.Я.,

Доктор економ. наук, професор

Рецензент: Г.Лоїк, кандидат економ. наук,

доцент, член-кор. Української

академії архітектури, член

Національної спілки архітекторів

України.

Національний аграрний університет. Київ

В.Гризлюк, доцент кафедри архітектури

і планування сільських населень ЛАДУ

У посібнику викладено питання використання земель в сільських населених пунктах.  Подано методику проектно-планувальних розрахунків, основні принципи проектування схеми планування села з вирішенням функціонального зонування території, територіально-планувальної організації і будівельного зонування.

При висвітленні питання детального розпланування сельбищної зони  чільне місце організація планування і забудови громадського центру і житлової забудови кварталів.

Для студентів спеціальностей «Землевпорядкування і кадастр», «Архітектура будівель і споруд», «Промислове та цивільне будівництво».

Редактор:  Д.В. Митякинська

Коректор: Д.Б. Дончак

Львівський державний аграрний університет, 2007

ЗМІСТ

П е р е д м о в а

1.	Проектно-планувальні розрахунки.

1.1	Розрахунок чисельності населення на перспективу.

1.2	Розрахунок будівництва

1.2.1 Житлового

1.2.2 Культурно-побутового

1.3	Розрахунок площі території під населений пункт.

2.	Схема планування сільського населеного пункту в масштабі 1:5000

2.1	Функціональне зонування території населеного пункту і використання земель за цільовим призначенням і формами власності

2.2 	Територіально-планувальна організація і композиційна основа житлової і виробничої зон

2.3 	Будівельне      зонування      і      розміщення      закладів обслуговування населення

2.4 Баланс території населеного пункту

3.	Детальне розпланування сельбищної зони

3.1 	Планування і забудова громадського центру

3.2 	Проектування житлової забудови

3.2.1	Забудова житлових кварталів індивідуальними будинками

3.2.2	Забудова кварталів будинками блокованого і секційного    типу.

4.	Благоустрій населених пунктів

4.1	Інженерне облаштування території.

4.1.1  Зміст і завдання інженерної підготовки території

4.1.2  Захист території від підтоплення та її осушення

4.1.3  Захист території від затоплення

4.1.4  Інші заходи з інженерної підготовки території

4.1.5  Вертикальне планування території.

4.2 	Інженерне обладнання населених пунктів

4.2.1  Водопостачання

4.2.2  Каналізація

4.2.3  Теплопостачання і газопостачання

4.2.4  Електропостачання

5.	Охорона навколишнього середовища

5.1	Загальні відомості про екологію

5.2	Еколого-містобудівна оцінка території

5.3	Захист навколишнього середовища від забруднення

Додатки:

Додаток 1. Система об’єктів обслуговування.

Додаток 2. Схема планування сільського населеного пункту.

Додаток 3. Детальне розпланування центральної частини сільського населеного пункту.

Бібліографічний список

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Використання земель населених пунктів з основами містобудування» важлива для студентів спеціальності «Землевпорядкування і кадастр», які в майбутньому вирішуватимуть непрості питання регулювання земельних відносин і раціонального використання земель в населених пунктах.

Становлення в сучасних умовах ринкових відносин в Україні призвело до зміни методів та механізмів управління земельними ресурсами, що у свою чергу вплинуло на принципові зміни в містобудівній діяльності.

Особливі проблемні ситуації виникають в населених пунктах, де схрещуються інтереси різних землевласників і землекористувачів. Займаючи лише 11,5% від загальної площі території держави, тут концентруються основні промислово-виробничі фонди, які ініціюють до ефективного використання земель.

Населені пункти - це місця постійного проживання людей, які появились при переході до осілого способу життя у зв'язку з розвитком землеробства і тваринництва. Створення населених пунктів з відповідною організацією їх території і розміщенням житлових, громадських і інших будівельних об'єктів представляє собою їх планування і забудову.

Планування населених пунктів охоплює вибір, розрахунок і розміщення матеріальних елементів, організацію і обґрунтоване використання території і природного середовища для задоволення потреб населення.

Планування населених пунктів - це їх архітектурно-планувальна і просторово-територіальна організація з врахуванням багатосторонніх факторів, що забезпечує комплексне вирішення проблеми.

Сучасне містобудування - це теорія і практика розселення у всіх його формах і на всіх рівнях системи:

- на вищому рівні (держава, економічні райони);

- на середньому рівні (області, райони, промвузли);

- на нижчому рівні (міста, селища, села).

Всі ці рівні взаємопов'язані і при проектуванні населених пунктів потрібно дотримуватись обов'язкової підпорядкованості при переході від одного рівня до другого.

При цьому комплексно вирішуються питання соціально-економічного, санітарно-гігієнічного,   інженерно-технічного,    архітектурно-художнього характеру.

Головним принципом планування населених пунктів є забезпечення найкращих умов для проживання, праці і відпочинку населення.

Предмет планування населених пунктів як науки - це вивчення закономірностей розвитку населених пунктів, розробка способів і прийомів їх організації на певній території, упорядкування і благоустрій та поступова їх перебудова в населені пункти нового типу.

Від організаційно-правового регулювання земельних відносин в населених пунктах залежить функціональне та будівельне зонування, їх архітектурно-планувальна організація, розміщення об’єктів будівництва тощо.

Для успішного вирішення цього завдання потрібні висококваліфіковані фахівці землевпорядного профілю, які зможуть успішно працювати не лише в аграрному секторі, а й у міських управліннях земельних ресурсів, налагоджуючи ефективну співпрацю і професійне взаєморозуміння з органами архітектури і містобудування.

Метою вивчення цієї дисципліни є практична підготовка студентів в галузі управління земельними ресурсами в населених пунктах і раціонального використання земель за цільовим призначенням при їх планування і забудові.

1. ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ

1.1. Розрахунок чисельності населення на перспективу

Основою дня розрахунку житлового, культурно-побутового будівництва, а також визначення площі території під населений пункт є чисельність населення, яке буде проживати в цьому населеному пункті на перспективу.

Розрахунок населення на перспективу проводиться за двома методами:

- за методом трудового балансу;

- за методом природного приросту населення (статистичний метод).
Метод розрахунку за трудовим  балансом  полягає в тому,  що загальна

чисельність   населення   визначається   за   потребою   трудових      ресурсів   для виробництва.

Чисельність населення визначається за формулою:

де Н - кількість населення на перспективу, чол.;

А - містоформуюча група населення, чол.;

Б - обслуговуюча група населення, %;

В - несамодіяльна група населення, %.

Наприклад,   якщо    за   вихідними   даними   завдання  на   проектування   А = 482 чол, Б = 20%, В = 54%, то, підставивши дані у формулу, одержимо:

Н =

Містоформуюча група населення - це та група, що зайнята в сфері матеріального виробництва. При проектуванні населеного пункту величина А подається  у   завданні    на   проектування.    Вона   визначається    за   науково-обґрунтованими нормами затрат праці на виробництво одиниці продукції.

Ці нормативи залежать від рівня механізації і автоматизації виробничих процесів і з розвитком науково-технічного прогресу мають тенденцію до зниження. Нормативи затрат праці на виробництво одиниці продукції прогнозуються науково-дослідними інститутами економіки народного господарства.

Обслуговуюча група населення зайнята в сфері обслуговування населення і виробництва. Величина цієї групи залежить від рівня суспільного розвитку держави. Для сільських поселень ця величина приймається в межах 15-22 % (ДБН).

Несамодіяльна група населення не приймає участі ні в сфері матеріального виробництва, ні в сфері обслуговування. До неї відносяться діти дошкільного і шкільного віку, пенсіонери інваліди, населення працездатного віку, що навчається з відривом від виробництва. Величина цієї групи залежить від демографічного складу населення.

Демографія - це розподіл населення за віковими групами, і в різних регіонах, залежно від конкретних факторів, може бути різною.

Для оперативних розрахунків ця величина приймається в межах 40-55 %.

За повними даними населення на перспективу визначається за формулою:

де  Н -   чисельність населення на перспективу, чол;

А -   містоформуюча група населення, чол.;

Т -   чисельність населення працездатного віку, %;

а - чисельність  населення,  що  зайнята  в  домашньому  підсобному

господарстві, %;

в -   кількість населення, що навчається з відривом від виробництва, %;

п -   кількість непрацюючих інвалідів праці в працездатному віці, %;

т -   кількість пенсіонерів, що працюють. %;

Б -   обслуговуюча група населення, %;

Для значних і великих поселень з значною кількістю працюючих, що доїжджають з приміських зон, чисельник формули може бути таким:

100 · (А - Р),

де Р - кількість працюючих, що доїжджають на роботу до міста, але проживають за його межами і входять до містоформуючої групи за місцем проживання.

Одержану проектну чисельність населення для населеного пункту перевіряють і при потребі корегують її величину з врахуванням природного і механічного приросту населення на перспективу. За природним приростом чисельність населення на перспективу визначається за формулою:

Hnn = Hф

Нф - фактична кількість населення в даному населеному пункті, чол.;

Р - природний приріст населення, % ;

V - приріст населення за рахунок механічної міграції, % ;

t -  кількість років на перспективу.

Середньорічний відсоток   P + V  природного і механічного руху населення за певну кількість років розраховується за такою схемою:

Визначається середня чисельність населення  за останні n років (наприклад 5 років).

2002 – n1          (чисельність населення, чол.)

2003 – n2

2004 – n3

2005 – n4

2006 – n5

________________________________________________________

Н серед. =

Середньорічна зміна чисельності населення в абсолютних величинах визначається за формулою:

(бо від 1.01.2002 р. До 1.01.2006 р. минає 4 роки)

Величина природного приросту населення Р визначається за даними статистичних органів за п - років, V визначається за даними статистичних органів і характеризується механічним переміщенням населення за п - років.

При порівнянні чисельності населення, розрахованого за трудовим балансом і природним приростом можуть бути такі випадки:

Нтб = Нпп - потреба в трудових ресурсах забезпечена;

Нтб > Нпп - недостача трудових ресурсів;

Нтб < Нпп - надлишок трудових ресурсів.

1.2. Розрахунок будівництва

1.2.1  Розрахунок житлового будівництва

Житлове будівництво сільського населеного пункту здійснюється в основному за рахунок одноквартальних одно- і двоповерхових житлових будинків з присадибними ділянками і господарськими будівлями. Крім цього передбачається будівництво блокованих і секційних будинків.

Співвідношення квартир в різних типах житлових будинків визначається завданнями на проектування і залежить від стратегічного розміщення населеного пункту в системі розселення - розміщення населеного пункту в зоні впливу промислового центру, в суто аграрному районі і т.д. При розрахунку житлового будівництва потрібно забезпечити кожну сім'ю окремою квартирою.

Кількість квартир при оперативних розрахунках визначається так:

де К - кількість квартир

Н - кількість населення на перспективу, чол.,

С - середній склад сім'ї, чол.

Підставивши дані, відповідно до завдання отримуємо такий результат:

Отже, необхідна кількість квартир для житлового будівництва становить 475.

Для подальших розрахунків  прийнято таке співвідношення квартир в різних типах  житлових  будинків і такі розміри земельних ділянок (табл. 1)

Таблиця 1

Розрахунок житлового будівництва на перспективу

| № | Типи житлових будинків | Кв., % | К-ть квар- тир | Кількість будинків | Розмір ділянок, га/кв | Загальна площа земельної ділянки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | І кв. 1-2 пов. житл. буд | 40 |  |  | 0,15 |  |
|  | І кв. 1-2 пов, житл. буд | 10 |  |  | 0,25 |  |
| 2 | 2кв. 2 пов. Блок. Житл. | 15 |  |  | 0,10 |  |
| 3 | 4 кв. 2 пов блок. житл. буд | 10 |  |  | 0,06 |  |
| 4 | 8 кв. 2 пов. секц. житл. буд. | 10 |  |  | 0,03 |  |
| 5 | 12 кв. 2-3 пов. секц. житл. буд. | 15 |  |  | 0,03 |  |
|  | Разом | 100 | 475 |  |  |  |

Розрахунок кількості сімей різного чисельного складу.

Проектування і будівництво житлового фонду на перспективу повинно здійснюватись з врахуванням забезпечення кожної сім’ї окремою квартирою. Тому потрібні дані про те, скільки і яких за чисельним складом сімей буде проживати в проектую чому населеному пункті. Відповідний розрахунок проводиться на основі демографічних даних статистики про сімейну структуру сільського населеного пункту.

Для розрахунку кількості сімей користуються відповідною методикою при заданих параметрах, які заносяться в таблицю 2.

Таблиця 2

Розрахунок кількості сімей різного чисельного складу

| С | Р | С*Р | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х сімей | Н чол. |
| 1 | 8 | 8 | 45 | 45 |
| 2 | 24 | 48 | 134 | 268 |
| 3 | 26 | 78 | 145 | 435 |
| 4 | 22 | 88 | 122 | 488 |
| 5 | 10 | 50 | 56 | 20 |
| 6 і > | 10 | 60 | 56 | 336 |
| Н = 1854 |

С – чисельний склад сім’ї,  чол.;

Р – відсоток сімей за чисельним складом;

С*Р – кількість сімей кожної групи;

Х – кількість сімей;

Н – чисельність населення, чол.

Розрахунок проведено за умови, що загальна чисельність населення на перспективу складає 1854 чоловік.

Загальна кількість сімей обчислюється за формулою:

Підставивши дані в формулу (див табл. 2), отримаємо

сімей

Кількість сімей і-го чисельного складу визначається за формулою:

,

де   хі  -   кількість сімей відповідного чисельного складу;

Рі  -   відсоток сімей і-го чисельного складу.

Для прикладу визначено кількість сімей перших двох груп:

сімей

сім’ї

Аналогічно проводяться подальші розрахунки.

Розрахувавши кількість сімей кожної чисельної групи, визначається загальна людність в кожній з них.

На основі такого розрахунку визначається об’єм житлового будівництва: типи житлових будинків і їх кількість за умови забезпечення окремою квартирою кожної сім’ї.

Житлове будівництво в населених пунктах здійснюється, як правило, за типовими проектами, які розробляються проектними інститутами і рекомендуються для впровадження на певний період часу. В сучасних умовах ринкових відносин дозволяється будівництво житлових будинків за індивідуальними проектами з погодженням у відповідних інстанціях місцевої влади.

Для навчального процесу типові проекти житлових будинків підбираються із спеціальних каталогів і альбомів, що випускаються і рекомендуються відповідними державними інстанціями. Характеристика типових проектів заноситься в таблицю 3.

Таблиця 3

Зведений список капітального житлового будівництва

| № п/п | Тип житлових будинків | Одиниця виміру ОВ | Потрібна кількість ОВ | Кількість будинків | Показники одного будинку | Конфігурація і розміри в плані | Номер типового проекту, проектна організація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кількість квартир | Площа забудови, м2 | Житлова площа, м2 | Загальна житлова площа, м2 | Будівель-ний об’єм, м3 |  |  |
| 1 | 1 кв. 1 пов. мансардний 4 кім. ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 кв. 1 пов. мансардний 5 кім. ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 кв. 2 пов. 6 кім. ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 кв. 2 пов. блокований 4 кім. ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 кв. 2 пов. блокований 3 кім. ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 кв. 2 пов. секційний.ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 кв. 4 пов. секційний ж.б. | квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2  Розрахунок культурно-побутового будівництва

Об’єм культурно-побутового будівництва в населених пунктах повинен забезпечити потребу населення в культурно-побутовому обслуговуванні.

До об’єктів культурно-побутового призначення відносяться адміністративні будинки, торговельний центр, дитячі заклади, школи, культурно-дозвільний центр, лікувальні і комунально-побутові заклади та інші, якими користується населення населеного пункту.

За спеціалізацією та видами об’єкти культурно-побутового призначення поділяються на:

- дитячі  дошкільні

- шкільні

- охорони здоров’я

- культурно-освітні

- комунально-побутові

- громадського харчування

- торговельно-розподільчі

- адміністративно-господарчі

За територіальним охопленням обслуговування заклади обслуговування поділяються на:

- заклади, які обслуговують жителів декількох населених пунктів

- заклади, які обслуговують жителів одного населеного пункту

- заклади, які обслуговують жителів окремих частин населеного

пункту

До першої групи відносяться: райдержадміністрація і районна рада, будинок культури, універмаги, середня школа, лікарня та інші.

До другої групи – школа, фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), лазня, заклади торгівлі та інші.

До третьої групи – дитячі заклади, продовольчі та інші магазини з врахуванням нормативних радіусів обслуговування.

Перша група системи – це заклади епізодичного користування, друга група – заклади періодичного користування, третя група – заклади повсякденного користування

Вмістимість (потужність) об’єктів культурно-побутового призначення приймається при оперативних розрахунках за нормативними показниками на 1000 чол. населення, а також іншими, що регламентуються Державними будівельними нормами України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Видання офіційне» і Державними будівельними нормами України «Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4–1-94. Видання офіційне. Київ – 1994.» (Додаток 1).

Розрахунок окремих закладів обслуговування проводиться з врахуванням населення сусідніх сіл (середня школа, лікарня, будинок культури, побуткомбінат, та інші.)

Прийнятий перелік об’єктів обслуговування, розрахунок їх вмістимості і розміри земельних ділянок при них заносяться в таблицю 4. Прийняті типові проекти культурно-побутового обслуговування і їх параметри заносяться в таблицю 5 .

Вмістимість об’єктів культурно-побутового призначення визначається за нормативними показниками на 1000 чоловік, а також за рекомендаціями ДБН.

Розрахунок культурно-побутового будівництва наведено в таблиці 3 (розрахунок культурно-побутового будівництва) та таблиці 4 (зведений список культурно-побутового будівництва).

Таблиця 4

Розрахунок культурно-побутового будівництва

| № | Назва об’єкту | Одиниця виміру (ОВ) | Норма ОВ на 1000 чол. | Потрібна кількість ОВ | Норма земельної ділянки, га | Загальна площа, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Адміністративний будинок | об’єкт | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Середня школа | учень | 200 |  |  |  |
| 3 | Дім Просвіти | місце | 200 |  |  |  |
| 4 | Дит. садок | місце | 90 |  |  |  |
| 5 | Торговий центр |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продовольчий магазин | торг. площа, м2 | 110 |  |  |  |
| 5.2 | Магазин промтоварів | торг. площа, м2 | 80 |  |  |  |
| 5.3 | Їдальня-кафе | сид. місце | 40 |  |  |  |
| 5.4 | Комбінат побутового обслуговування | Робоче місце | 11 |  |  |  |
| 5.5 | Готель | місце | 8 |  |  |  |
| 6 | Фельд.–акуш. пункт | об’єкт |  |  |  |  |
| 7 | Церква | об’єкт |  |  |  |  |
| 8 | Хлібопекарня | об’єкт |  |  |  |  |
| 9 | Комун. блок |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельня | об’єкт |  |  |  |  |
| 9.2 | Лазня |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Пральня |  |  |  |  |  |
| 10 | Пожежне депо | пож. маш. |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |

Зведений список культурно-побутового обслуговування                                 Таблиця 5

| № | Назва об’єкта | Одиниця виміру | Показники одного об’єкту | Кількість об’єктів | Конфігу-рація і розміри в плані | Номер типового проекту, проектна організація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вмістимість | Площа забудови, м2 | Корисна площа, м2 | Будівельний об’єм, м3 |  |  |  |
| 1 | Адміністративний будинок | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Середня школа | учень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дім Просвіти | місце |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дит. садок | місце |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Торговий центр: | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продовольчий магазин | торг.пл., м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Магазин промтоварів | торг.пл., м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Їдальня-кафе | сид. місце |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | К П О | роб.місце |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Готель | місце |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лікарня | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Церква | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Хлібопекарня | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комун. блок | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельня | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Лазня | помив.місць |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Пральня | кг. біл./доб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пожежне депо | пож.маш |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Попередній розрахунок площі території під населений пункт

Розрахунок площі житлової зони населеного пункту проводиться за формулою:

Sжз = (S1 + S2 + S3 +S4 +... +Sn) ·К, де

Sжз - розрахункова площа під житлову зону, га;

S1 - площа території житлової забудови, га (сумарна площа ділянок при    житлових будинказ);

S2- сумарна площа земельних ділянок при громадських об'єктах, га;

S3- площа зелених насаджень загального користування (приймається 12 м2  на одного жителя).

S4- площа під спортивним ядром (2,5 га).

Sn – інші  можливі елементи території в межах сельбищної зони.

К - коефіцієнт, що враховує площу під вулицями, проїздами, К = 1,20.

Площа території під виробничу зону визначається за формулою:

Sвп = (Sскл + Sмтд + Sбд +Sкд +Sтс + … + Sn) ·К, де

Sвп - площа виробничо-промислової зони, га;

Sскл - площа складського сектора, га;

Sмтд - площа машинно-тракторного двору, га;

Sбд - площа будівельного двору, га;

Sкд - площа кінного двору, га;

Sтс - площа тваринницького сектору, га;

Sn – інші  можливі елементи території в межах сельбищної зони.

К  -  коефіцієнт,  що  враховує  площу  під  господарськими  дорогами     і  проїздами,    К= 1,10.

Площа ділянок для кожного окремого комплексу розраховується за формулою

,

Де  Sзаб. – площа під забудовою в комплексі, м2

Р   -     нормативна щільність забудови для даного комплексу, %

Запитання для самоперевірки

- Методи розрахунку чисельності населення на перспективу. Їх зміст.

- Порядок розрахунку чисельності населення за природнім приростом і механічною міграцією.

- Для чого порівнюються результати розрахунку населення за трудовим балансом і статистичним методом?

- Розрахунок кількості квартир (сімей) за прийнятим середнім чисельним складом сім’ї і за демографічними даними.

- Від чого залежать співвідношення квартир в різних типах житлових будинків?

- Яка площа земельних ділянок проектується при будинках садибного і блокованого типу?

- Характеристика типових проектів житлових будинків. Їх параметри.

- Житлова площа в житлових будинках і загальна житлова забезпеченість.

- Номенклатура об’єктів соціального призначення  для населених пунктів.

- Перелік об’єктів культурно-побутового призначення за їх спеціалізацією і територіальним охопленням.

- Як проводиться розрахунок вмістимості (потужності) окремих об’єктів обслуговування ?

- Методика розрахунку площі території під сельбищну зону.

- Що таке житлова площа території населеного пункту?

- Як розраховується площа території під виробничо-промислову зону  населеного пункту.

2. СХЕМА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

2.1. Функціональне зонування території та використання земель за цільовим призначенням і формами власності

У кожному населеному пункті міського чи сільського типу є певні виробничо-промислові підприємства, і залежно від їх територіально-взаємного розміщення створюється відповідний санітарно-гігієнічний стан, умови праці і побут жителів.

Процес перебудови існуючих і будівництво нових населених пунктів здійснюється за принципом зонування їх території, який увійшов в теорію і практику планування населених пунктів.

За цим принципом територія населених пунктів поділяється на такі функціональні зони:

- промислову (виробничу);

- транспортну;

- житлову (сельбищну);

- зелену (захисну);

- сільськогосподарську.

Специфічна функція зонування полягає в найбільш раціональному розподілі території населеного пункту для різного використання і визначення місць для розташування будівель залежно від їх призначення, поверховості і виду будівельних матеріалів (рис. 1).

Виходячи з цього, зонування поділяється на функціональне і будівельне.

Функціональне зонування - це розподіл території населеного пункту на окремі частини, які визначені для певного цільового призначення.

Функціональна зона - це поняття збірне. Вона може розміщуватись в одному місці або розосереджено на декількох ділянках. В сільських населених пунктах їх територія поділяється на дві основні зони: житлову (сельбищну) і виробничу. При цьому можуть бути виділені санітарно-захисна, комунально-складська і транспортна зони.

В житловій зоні розміщаються житлові будинки, громадські будівлі, вулиці, площі-майдани, масиви зелених насаджень, спортивні споруди, об'єкти інженерно-технічного призначення.

У виробничій зоні розміщаються будівлі і споруди, необхідні для обслуговування процесів виробництва даного господарства, дороги і під'їзди, смуги зелених насаджень.

При вирішенні питання функціонального зонування території населеного пункту враховуються економічні, санітарно-гігієнічні, інженерно-технічні, художньо-естетичні вимоги.

При  плануванні сільського населеного пункту функціональному зонуванню приділяється належна увага. Житлова зона розміщається з навітреної сторони відносно виробничої і вище за рельєфом, а також враховуються інші фактори впливу при вирішенні взаємного територіального розміщення зон.

2.2. Територіально-планувальна організація і композиційна основа житлової і виробничої зон

В схемі планування населеного пункту визначаються головні функціональні напрями зв'язку, які є композиційними осями в загальній планувальній структурі. Основними композиційними осями є в'їзд від транспортної магістралі до центру села, вулиця від громадського центру до виробничої зони, напрям до зони відпочинку (додаток 1).

У фокусі головних функціонально-композиційних осей організовується громадський центр з головним майданом, який є ядром архітектурно-планувальної композиції (рис 16, 17).

До виробничої зони запроектовано самостійний в'їзд зі сторони зовнішньої автомагістралі.

На базі головних композиційних осей проектується вулична мережа населеного пункту.

Мережа вулиць і доріг сільських поселень служить для зв'язку між собою окремих їх частин і являє єдину систему шляхів сполучення в межах населеного пункту і з зовнішньою територією, зокрема з зовнішніми транспортними комунікаціями.

Мережу транспортних зв’язків в житловій зоні сільського населеного пункту формують такі вулиці:

- Головна вулиця,  яка забезпечує зв'язок адміністративно-громадського центру населеного пункту з житловою територією, об’єктами культурно-побутового призначення, виробничими підприємствами, місцями відпочинку, а також з прилеглими районами. Весь вуличний рух зосереджується на головних вулицях, інші вулиці обслуговують житлові будинки.

- Житлові вулиці – забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки всередині села, зв'язок  з під’їзними дорогами і далі з дорогами дорогами загального користування.

- Проїзди – забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки групи житлових будинків, окремих будівель і споруд на території житлової зони.

- Пішохідні і велосипедні доріжки і алеї  - забезпечують поза вуличні зв’язки окремих зон села між собою і з виробництвом, підходи до станцій і зупинок зовнішнього і внутрішнього транспорту.

- Вулиця – це смуга території житлової зони населеного пункту, обмежена червоними лініями кварталів. По вулицях, крім проїзної частини, тротуарів, велосипедних доріжок, зелених насаджень прокладаються інженерні мережі.

Отже,  вулиці разом з їх обладнанням представляють собою технічну основу плану населеного пункту. Вулиці розділяють  територію на квартали, райони, мікрорайони і одночасно об’єднують їх в єдине ціле. Вони служать і композиційною основою плану населеного пункту, а його архітектурно-планувальна композиція визначається вуличною мережею.

Організація раціонального транспортного і пішохідного зв’язку – одна з основних вимог до проектування сучасних населених пунктів. Критерієм раціональності є не тільки техніко-економічні показники, але й рівень зручностей для населення, санітарно-гігієнічні умови життя і безпеки руху.

При організації сільських населених пунктів для успішного вирішення проблеми транспортного зв’язку важливе значення має повне просторове відокремлення пішохідного руху від транспортного, створення досконалої системи вулиць, внутрішньоселищних доріг і господарських проїздів.

Забезпечення транспортного і пішохідного зв’язку є головним, але не єдиним призначенням вулиць. По них здійснюється відведення стічних вод з території селища, прокладаються основні інженерні комунікації: водопровід, каналізація, теплофікаційна мережа  та інші. Вулиці виконують протипожежні функції, сприяють кращій аерації населеного пункту, вони впливають на вирішення задач художнього оформлення зовнішнього вигляду селища.

Вулиці займають 15-20% території житлової зони, витрати на їх облаштування складають близько 20% витрат на благоустрій всього населеного пункту. Тому раціональна архітектурно-планувальна організація вуличної мережі має велике значення в підвищенні ефективності використання сельбищної території і зменшення капіталовкладень  на експлуатаційні витрати.

При трасуванні вулиць необхідно враховувати природні фактори: рельєф, інсоляцію, вітер, гідрографічну мережу та інші. Вулиці проектуються відповідно до нормативних поздовжніх ухилів (табл. 6) .

Таблиця 6

Поздовжні ухили і горизонтальні криві на трасах вулиць  і селищних доріг

| Вулиці і дороги | Поздовжні ухили, (промилі) | Горизонтальні криві з радіусом, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | На поворотах траси | На закругленнях бортів або кромки покриття |
| Головні вулиці | 60 | 250 | 12 |
| Житлові вилиці | 80 | 125 | 8 |
| Проїзди | 80 | 120 | 8 |
| Пішохідні доріжки | 60 | - | - |
| Майданчики | 30 | - | - |

Мінімальне значення поздовжнього ухилу (0,3-0,5%) визначається умовами водовідведення. Траса вулиці не повинна мати частих переломів поверхні; на тих із них, де різниця ухилів перевищує 10%, проектуються вертикальні вставки.

Головні вулиці проектуються по вододілах або верхніх частинах схилів, що підкреслює архітектурне оформлення вулиці і сприяє відведенню стічних вод. На крутих схилах трасування вулиць проводиться під невеликим кутом до напряму горизонталей.

Для забезпечення поверхневого водовідведення вулиці повинні мати поздовжні ухили більше нуля. Тому технічні допуски поздовжніх ухилів вулиць знаходяться в межах від 0,005-0,004 до 0,080.

Врахування вітрів. Вітри провітрюють  вулиці і водночас створюють перетяги на них, сприяють поширенню вогню при пожежі, пилюки, снігопереносу. В місцевостях з великою силою вітру вулиці проектуються під кутом до напряму переважаючих вітрів.

Ширина і характер благоустрою вулиць визначається поперечним архітектурним профілем (рис.   ). Склад елементів профілю, лінійні розміри і технічний стан встановлюється в залежності від функціонального призначення кожної вулиці, поверховості  і типів будинків, прийомів забудови, характеру і інтенсивності руху, рельєфу, способу відведення поверхневих вод, прокладення підземних комунікацій. Основними елементами житлових вулиць є: проїзна частина, тротуари, смуги зелених насаджень, в тім числі смуги для прокладання підземних споруд, а також узбіччя при вулицях перехідного типу.

Ширину житлових селищних вулиць в межах червоних ліній рекомендується приймати: при малоповерховій забудові 14-18м, при багатоповерховій – 18-20м. Головні селищні вулиці можуть бути і більшої ширини - відповідно 18-22 і 22-26.

У всіх випадках ширину вулиці необхідно пов’язувати з висотою будинків, якими вони забудовуються. Ширину тротуарів рекомендується робити на головних вулицях 1,5-3,0 м, житлових -  1,0-1,5м.

Розміри твердого покриття проїзної частини селищних доріг приймаються: 3,5; 4,5; 7,0 м. Проїзди до житлових будинків можуть бути тупиковими, петельними або наскрізними. Ширина тупикового проїзду – 8-10м між огорожами, а його протяжність не більше як 150 метрів. В його кінці проектуються або поворотне кільце радіусом не менше як 10-12м або майданчик для розвороту розміром 12*12м.

Запроектована вулична мережа - це єдина і завершена система, трасування якої максимально погоджується з рельєфом місцевості і повинна відповідати транспортним вимогам, умовам прокладання підземних інженерних комунікацій і забезпечує відведення поверхневих вод.

Залежно від величини населених пунктів, конкретних природних умов і ситуаційних факторів вулична мережа створює відповідну систему шляхів сполучення. За формою накреслення плану вуличної мережі з практики проектування і аналізу існуючих схем виділяються регулярні, довільні і поєднані (комбіновані) системи.

При вирішенні генеральної схеми планування даного населеного пункту використовується в основному регулярна система з застосуванням довільних елементів, що дає можливість створити відносно чітку і виразну територіально-планувальну організацію і композиційну основу житлової і виробничої зони.

2.3. Будівельне зонування і розміщення закладів обслуговування

При розміщенні житлового будівництва важливого значення набуває вирішення питання будівельного зонування. Будівельне зонування - це розподіл сельбищної території на частини з забудовою житловими будинками однакової поверховості і типу (рис. 3, 4).

В сільських населених пунктах передбачаються три будівельні зони:             з садибною, блокованою і секційною забудовою. Кожній будівельній зоні відповідає свій рівень благоустрою. Більш забезпеченою різними видами інженерного обладнання є зона секційної підвищеної поверховості.

Загальний принцип будівельного зонування сіл полягає в розміщенні зони підвищеної поверховості в центральній частині населеного пункту, а малоповерхової - на периферії. Житлові багатоповерхові будинки розміщаються також і вздовж головних вулиць.

Межі будівельних зон можуть проходити як по вулицях, так і всередині кварталів. В першому випадку створюється художня нерівномірність в забудові вулиці, в другому - створюються квартали змішаної забудови,

В невеликих сільських населених пунктах передбачаються дві будівельні зони : двоповерхова і садибна забудови одноповерховими житловими будинками.

В окремих випадках будівельне зонування житлової забудови підпорядковується місцевим умовам : пересіченому рельєфу, водним просторам, пам'ятникам архітектури і т.д.

Компактне розміщення будівельних зон і житлової забудови в цілому є головною умовою раціонального планування населеного пункту, що створює передумови для більш економного вирішення питань благоустрою (водопостачання, каналізації, теплопостачання).

Разом з тим розміщення будівельних зон в загальній структурі населеного пункту створює відповідний архітектурно-художній акцент у формуванні громадського центру, як ядра архітектурно-планувальної композиції.

Громадський центр сільського населеного пункту є найважливішим структурним елементом, де концентруються органи управління, установи культурно-побутового призначення, упорядковується майдан для проведення масових громадських заходів (рис. 5, 6, 7, 8).

У значному населеному пункті, в громадському центрі якого розташовані будівлі культурно-побутових установ, що мають не тільки внутріселищне, але й міжселищне значення, установи повсякденного обслуговування розміщуються у підцентрах на шляху пішохідного руху до виробничої зони і громадського центру. При цьому обов'язково треба дотримуватись нормативних радіусів обслуговування.

При організації сельбищної зони населеного пункту треба забезпечити максимум зручностей для проживання в ньому населення, створити найкращі умови для користування закладами культурно-побутового призначення, спортивними спорудами, зеленими зонами відпочинку тощо.

А зручність культурно-побутового обслуговування залежить від того, де і на якій віддалі від житла розміщатимуться відповідні заклади.

Розміщення громадських закладів в складі житлової зони проводиться з врахуванням їх призначення, періодичності обслуговування, розмірів і конфігурації території села.

Перелік об'єктів культурно-побутового призначення подано в планувально-проектних розрахунках (п. 1.2.2) і проведено підбір типових

проектів за будівельними каталогами і альбомами, розробленими проектними інститутами.

На генеральній схемі планування населеного пункту при вирішенні загальної територіально-планувальної структури, де відображено розміщення будівельних зон і громадського центру, чітко визначаються місця розташування закладів обслуговування і земельні ділянки за формами власності.

2.4. Баланс території населеного пункту

Раціональне використання земель населеного пункту - важливий показник системи техніко-економічних показників проекту його планування.

Баланс території характеризує використання території за цільовим призначенням. Розмір територій для окремих планувальних структур залежить від конкретних умов проектування об'єкту, вихідних даних, але остаточне рішення приймається і погоджується відповідно до нормативів, поданих в Державних Будівельних нормах України ДБН Б.2.4-1 -94, які регламентують розміри земельних ділянок для тих чи інших цілей.

Таблиця 5

Баланс території населеного пункту

| №№ п/п | Елементи території | Форма власності | Площа, га | % від загальної площі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І.Житлова зона |  |  |  |
| 1 | Житлові території – всього |  |  |  |
|  | В тім числі: а) з садибною забудовою |  |  |  |
|  | б) з блокованою забудовою |  |  |  |
|  | в) з секційною забудовою |  |  |  |
| 2 | Ділянки при громадських закладах |  |  |  |
| 3 | Вулиці, проїзди, майдани |  |  |  |
| 4 | Паркова зона, спорт ядро |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |
|  | ІІ. Виробнича зона |  |  |  |
| 1 | Складський сектор |  |  |  |
| 2 | Машинно-тракторний двір |  |  |  |
| 3 | Будівельний двір |  |  |  |
| 4 | Кінцевий (робочий) двір |  |  |  |
| 5 | Тваринницький комплекс (ферма) |  |  |  |
| 6. | Господарські дороги і під’їзди |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |
|  | Всього по населеному пункту |  |  |  |

Запитання для самоперевірки

- Функціональне зонування території населених пунктів. Його зміст.

- Основні функціональні зони  в населених пунктах. Їх територіальне розміщення в плані села.

- Санітарно-гігієнічні вимоги при розміщенні основних зон населеного пункту.

- Функціонально-композиційні осі при територіально-планувальній організації населеного пункту.

- Як вибирається місцерозташування головного майдану громадського центру.

- Класифікація вуличної мережі сільських населених пунктів.

- Системи вуличної мережі населених пунктів.

- Вулиці як технічна основа плану населеного пункту.

- Поздовжні ухили і горизонтальні криві на трасах вулиць.

- Поперечний архітектурний профіль вулиці. Основні елементи вулиці.

- Ширина головних і житлових вулиць залежно від функціонального призначення і поверховості забудови.

- Будівельне зонування сельбищної території. Будівельні зони в плані села.

- Варіанти розміщення будівельних зон залежно від конкретних умов.

- Розміщення будівельних зон в поєднанні з громадським центром.

- Зміст балансу території населеного пункту. Критерії щодо розміру території окремих елементів.

3.    ДЕТАЛЬНЕ  РОЗПЛАНУВАННЯ   СЕЛЬБИЩНОЇ  ЗОНИ

3.1  Планування і забудова громадського центру

Детальне розпланування сельбищної зони передбачає конкретне розміщення житлових і культурно-побутових будівель з виділенням земельних ділянок і їх плануванням (додаток 2).

Першочерговим етапом є організація громадського центру села, вирішення забудови головного майдану як ядра архітектурно-планувальної композиції.

Залежно від композиційної основи головних функціональних осей і накреслення загальної мережі вулиць головний майдан може мати різну геометричну форму в плані, але його забудова по периметру об'єктами громадського призначення підпорядковується класичним законам містобудування (рис 5, 6, 7 ,8).

Виходячи з умов сприятливого сприймання забудови громадського центру сільського населеного пункту (висота 2-4 поверхи) і оптимального співвідношення між висотою будівель і довжиною майдану 1:6 - 1:8, відкритий простір повинен мати орієнтовно 0,15-0,20 га в малих населених пунктах і 0,5-0,6 га у великих. Територію громадського центру необхідно зонувати в залежності від призначення установ і підприємств, які розміщуються.

При організації забудови громадського центру і розміщенні об'єктів обов'язковою вимогою є закриття перспектив головних вулиць, які спрямовані до головного майдану. Наприклад, головний в'їзд до села зі сторони зовнішньої транспортної магістралі, який веде до громадського центру, закривається архітектурно-будівельним об'єктом - будівлею Дому Просвіти, адміністрації, торговельного центру або іншим об'єктом, який сприймається здалека, а особливо при під'їзді до центру села.

В проекті планування населеного пункту повинні бути враховані всі містобудівні закони, положення і рекомендації містобудівних органів.

  - Проектування житлової забудови

Відповідальним етапом при плануванні  і забудові  населених пунктів є організація житлової забудови, яка повинна забезпечити найкращі умови для проживання, праці і відпочинку населення.

Забудова території для заселення сільських населених пунктів може здійснюватись садибними та безсадибними будинками різних типів. Будівництво житлових будинків секційного типу передбачається за умов відповідного обґрунтування, але, як правило, не вище 4-х поверхів.

Розміри присадибних земельних ділянок у сільських населених пунктах приймаються згідно з діючим земельним законодавством України та завданням на проектування, з врахуванням регіональних правил забудови населених пунктів.

Для підвищення компактності забудови частина виділеного громадянам земельного наділу може бути винесена за межі сельбищної території.

В умовах сформованої забудови при реконструкції населених пунктів присадибна ділянка навколо будинку повинна зберігатися в існуючих розмірах, якщо вона не перевищує норм, встановлених законодавством, й не перешкоджає вдосконаленню планувальної структури населеного пункту.

Організація житлової забудови здійснюється у відповідності з будівельним зонуванням, визначеним схемою планування населеного пункту. А конкретне проектування житлової забудови вимагає деталізації проектного рішення і є досить складним творчим процесом.

3.2.1. 	   Забудова житлових кварталів індивідуальними будинками

Житлова забудова кварталів садибного типу залежно від розміру земельних ділянок може бути двосторонньою, тристоронньою, чотиристоронньою. Найкращим варіантом є чотиристороння забудова кварталу, бо всі вулиці мають естетичну панораму забудови (рис. 9).

Лінійні розміри земельних ділянок при житлових будинках залежать від їх площі, передбаченої завданням на проектування. Ширина ділянок регламентується протипожежними нормами розривів між будинками і розривами за вимогами інсоляції (рис. 14, 15).

Перебільшення розривів між житловими будинками веде до зменшення лінійної щільності забудови і збільшує протяжність вуличної мережі.      		Проектування вуличної забудови кварталів часто вимагає організації внутріквартальних проїздів і під'їздів для використання під забудову земель всередині кварталів. Такі проїзди можуть бути суцільними (наскрізними), у вигляді петлі, тупиковими (рис. 10,11). Панорама забудови вулиці одноквартирними будинками показана на рис. 19.

3.2.1. 	   Забудова кварталів будинками блокованого і секційного типу.

Забудова житловими будинками блокованого типу                                  (рис 10-1, 10-2, 10-3, 18)  аналогічна садибній забудові, проте дає можливість створення більш парадного фронту забудови вулиць за рахунок горизонтального і вертикального зміщення окремих блоків.

Розміщення житлових будинків секційного типу може мати декілька можливих варіантів. Вони можуть розміщатись при головній вулиці в лінійному напрямі, по периметру кварталу або частини його (підкварталу).

При лінійній забудові будинки розміщаються з двох сторін вулиці з організацією курдонерів.

При периметральній забудові будинки розміщаються по периметру або в глибині кварталу. З архітектурної точки зору забудова кварталу має більш чітку функціонально-планувальну організацію.

При груповій забудові житлова група може мати різну величину і об’ємно-планувальне рішення залежно від типів будинків.

Але найбільш поширеною є модель створення архітектурно-планувальної групи секційних будинків (рис. 12, 13). Така група розміщається, як правило, в центральній частині населеного пункту і просторово органічно поєднується з громадським центром,

формуючи єдиний архітектурний ансамбль.

Між довгими сторонами багатоквартирних житлових будинків заввишки 2-3 поверхи приймається відстань (містобудівні розриви) не менше 15 м, а висотою 4 поверхи - не менше 20 м.

При секційних житлових будинках земельні ділянки не проектуються, але для їх жителів земельні ділянки по 0,010-0,015 га на одну квартиру можуть виділятись в окремому масиві всередині житлового кварталу на допустимій

віддалі за санітарними нормами.

На території безсадибної забудови передбачаються майданчики:

загального користування, дитячі, спортивні, господарські та місця для відпочинку. Розміри майданчиків приймаються у відповідності з п.4.28 і 4.29, а відстань від них до житлових та громадських будівель приймаються не менше наведених у табл.3.1 за ДБН Б.2.4-1-94.

Планування ділянок при закладах культурно-побутового призначення проводиться відповідно до специфіки їх роботи і функціональних потреб.

Запитання для самоперевірки

- Проектуванні головного майдану громадського центру як ядра архітектурно-планувальної композиції.

- Взаємозв’язок громадського центру і основних функціональних осей вуличної мережі.

- Забудова головного майдану. Співвідношення висоти забудови до лінійних розмірів площі.

- Принцип закриття перспективи головних вулиць, які ведуть до головного майдану.

- Проектування садибної житлової забудови.

- Проектування внутрішньо квартальних проїздів.

- Організація простору для розвороту транспорту.

- Варіанти розміщення секційної забудови в плані села.

- Архітектурно-планувальна група секційних будинків.

- Лінійний розвиток секційної забудови.

- Забудова секційними будинками, що розташовані під кутом один до одного.

- Секційна забудова з блокуванням житлових будинків.

4. 	БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

4.1  Інженерне облаштування території населених пунктів

4.1.1  Зміст і завдання інженерної підготовки території

У практиці проектування населених пунктів використовуються в основному землі, як і непридатні для ведення сільського господарства, але потребують відповідного освоєння, тобто інженерної підготовки території для будівництва, облаштування та експлуатації населеного пункту.

Заходи по облаштуванню населених пунктів охоплюють три основні групи завдань:

- Інженерну підготовку території для будівництва і благоустрою населеного пункту;

- Інженерний благоустрій території;

- Покращення природних умов, мікроклімату, зручностей і художньо-естетичних умов життя, побуту і праці населення.

Інженерна підготовка території населеного пункту – це комплекс інженерних заходів з метою покращення і зміни природних умов, ліквідації або обмеження фізико-геологічних процесів їх розвитку та впливу на територію населеного пункту.

До інженерної підготовки території відносяться такі заходи: захист від підтоплення, пониження ґрунтових вод і осушення, захист від затоплення та укріплення берегових смуг водоймищ, протиерозійні заходи та боротьба з яроутворенням, заходи проти зсувів, селевих потоків, штучне зрошення тощо.

Вище перелічені фізико-геологічні процеси можуть спричиняти зміни  поверхні і форми рельєфу території населеного пункту, що в свою чергу, погіршувало б природні умови з появою заболочення, утворенням ярів, зсувів тощо. Тому завданням інженерної підготовки є забезпечення стабільності поверхні території і приведення її у придатний стан для будівництва населеного пункту.

Інженерна підготовка території тісно пов’язана з інженерним благоустроєм і обладнанням населеного пункту.

Окремі види заходів з інженерної підготовки одночасно є елементами благоустрою. Це організація стоку поверхневих вод, закріплення ярів, вертикальне планування тощо.

Повне використання території, вибраної для будівництва населеного пункту, сприяє створенню його компактності, скороченню протяжності вуличної мережі, підземних комунікацій, трас громадського транспорту і інших елементів, а в результаті скороченню витрат коштів на будівництво, благоустрій та експлуатацію населеного пункту.

Конкретні завдання з інженерної підготовки території визначаються вже в процесі вибору території під населений пункт, розробки техніко-економічних основ розпланування та складання його генерального плану. Основні заходи з інженерної підготовки території повинні здійснюватись до початку будівельних робіт.

4.1.2 Захист території від підтоплення та її осушення

Ведення будівельних робіт та нормальна експлуатація території часто ускладнюється підтопленням та заболоченням. При цьому фундаменти будинків і підвалів можуть підтоплюватись  не тільки ґрунтовими, але й капілярними водами.

Підтоплення є результатом дії 3-х видів води:  так званої верхньої води (верховодки), основного шару ґрунтової води в ненапірних горизонтах і напірних вод.

Основним джерелом живлення підземних вод є атмосферні осадки. Погане водовідведення з поверхні і проникливі для води ґрунти сприяють інфільтрації води з поверхні  в ґрунт.

Отже, підземні  води можна розділити  на такі типи: верховодка, основний горизонт і  між пластикові води.

Верховодка утворюється на слабопроникливих лінзах у проникливих ґрунтах близько до поверхні землі.

Розташування її має локальний характер і обмежене районом розміщення непроникливих лінз (рис. 1). У засушливі роки верховодки може не бути.

Першим водоносним шаром є основний горизонт, розміщений на водоупорному шарі, який займає значну пощу. Потужність основного горизонту вод залежить від середньорічного об’єму осадків,  що випадають на поверхню грунту.

Грунтові води мають непостійний горизонт на водоупорному шарі. Рівень горизонту води може коливатися під впливом інтенсивних опадів, у результатів чого підтоплюються підвали будівель і прилягаюча територія. Підвищення рівня ґрунтових вод може також виникати внаслідок інших причин, наприклад витоку води з трубопроводів, каналізації, резервуарів тощо.

Напірні, або міжпластові водоносні горизонти  знаходяться між верхнім і нижнім водоупорами. Води цих горизонтів утворюють капілярний шар, який  також часто може виступати на поверхню землі і заболочувати територією. Рух цих вод має напрям від місця живлення до виходу в струмки, ріки, озера та інші  водоймища.

Інженерний благоустрій території населених пунктів забезпечує пониження рівня підземних вод.

Нормативна глибина залягання рівня ґрунтових вод на всій території населеного пункту встановлена 1.5 м, під автодорогами – 0,5-2,0 м; на території кладовищ – 2,5 м, ділянок з овочесховищами – 4,5 м, стадіонів – 1,0 м, плодових кісточкових насаджень – 2.0 м, дерево-чагарникових порід – 1,2 м, будівель з підвалами – 0,5-1,0 (від підлоги підвалу).

Територія, де близько залягають ґрунтові води, осушується шляхом підвищення відміток поверхневі землі, а також будівництвом дренажу.

Дренаж – це споруда, яка перехоплює або понижує рівень ґрунтових вод. Робота дренажу основана на здатності відводити воду дреною, яка опускається під  водоносний горизонт, а також на роботі осушних канав, що відводять з прилягаючої території.

За конструкцією  приймальних споруд і характером розміщення дренажу в ґрунтовому шарі  розрізняють горизонтальні і вертикальні дренажі. Вони бувають берегові, систематичні, головні і кільцеві.

Рух води в горизонтальних дренажах самопливний, а відведення підземних вод з вертикальних дренажів здійснюється насосами.

Горизонтальні дренажі бувають  відкритого і закритого типу. Відкриті дренажі представляють собою звичайну мережу осушних канав і використовуються на незабудованих територіях. Закриті дренажі представляють собою споруди, що розміщені нижче рівня підземних вод на глибинах, які забезпечують осушення всієї території, або захист від підтоплення окремих об’єктів.

Висота осушення між пониженим горизонтом підземних вод і проектними відмітками планування території називається нормою осушення.

Конструкція дрени виготовляється з каменю, керамічних, гончарних або інших неметалевих труб, які обкладаються шаром з піску і гравію (рис. 2).

а                                                                          б

Рис. 2. Конструкція дрени і її елементи

а– переріз перпендикулярно до осі труби; б – переріз паралельно до осі труби; 
1 – дренажна труба; 2 – гравійна обсипка; 3 – шар піску; 
4 – отвори в дренажній трубі на стиках.

Пісковий і гравійний шари – це фільтри дренажу, які призначені для перехоплення підземних вод з прилягаючого водоносного шару. Якщо дренаж закладений під водоносний шар до водоопору, то його називають досконалим, а якщо він знаходиться в межах водоносного шару, то він іменується недосконалим.

Горизонт ґрунтових вод над дреною і поблизу неї знижується і приймає вигляд ввігнутої лінії. Форма тієї  поверхні в площі перпендикулярно до дрени називається кривою депресії  (рис. 3)

Проект осушення територій, які призначені будівництва населеного пункту, або окремих його частин, розробляється на основі таких матеріалів:

- Генерального плану населеного пункту з нанесенням геологічних свердловин.

- Гідрогеологічної характеристики території.

- Факторів, які обумовлюють високий рівень ґрунтових вод.

- Характеристики водоносного горизонту, який підлягає пониженню і інші дані.

Берегові дренажі влаштовують для перехоплення води зі сторони ріки в час підвищення рівня води в ній у глибину берегової лінії. Їх трасу проектують вздовж берега ріки від сторони території, яку захищають від надмірного  пере зволоження. Для випуску води з дренажу споруджують станції перекачування  (рис. 4).

Рис. 4. Береговий дренаж

а – план; б – розріз; 1 – траса берегового дренажу; 
2 – водозбірний приямок;  3 – стічний випуск;  4 – напірний випуск; 
5 – вертикальна дрена при горизонтальному дренажі; 6 – покрівля водоупору; 
7 – рівень  підпору при високому рівні вод; 8 – вихід ґрунтових вод на рівні 
межених вод; 9 – понижений рівень ґрунтових вод; НС- насосна станція).

Систематичний дренаж представляє собою розвинуту і рівномірно розподілену мережу канав на великій площі Цю систему використовують для осушення великих площ з високим рівнем ґрунтових вод на рівнинній  місцевості.

Вона складається з окремих дрен-осушувачів, які понижують рівень підземних вод над дренажем, і головного колектора, який приймає воду з цих дрен.

Систематичний  дренаж використовують для неглибокого осушення - 2,0-2,5 м при віддалі між дренами 100-150 м.

Використання цієї системи в умовах забудови населеного пункту не доцільне, тому щ розміщення будинків ускладнюється мережею дренажу, виникає велика кількість перетинів підземних комунікацій, що може спричинити виведення  з дії системи, або окремих її ділянок.

Головний дренаж закладають для перехоплення ґрунтових вод, які рухаються в напрямку схилу до ріки, яру або іншої пониженої ділянки території. Як правило, головний дренаж розміщують вздовж  підошви відкосу схилів гори або підвищення. Його проектують окремою дреною, яка розміщуються перпендикулярно до напрямку руху ґрунтових вод і приймає підземні води зі сторони схилів гори або підвищення (рис. 5).

Рис. 5. Схема головного горизонтального дренажу

а – план; б – розріз; 1 – траса головного дренажу; 2 – оглядові колодці; 
3 – рівень води підвищений; 4 – понижений рівень води; 
5 – водоупор; 6 – дрена.

Перевагою головного дренажу в планувальному відношенні є те, що протяжність дренажу на одиницю площі осушуваної території є найкоротшою порівняно з іншими системами, а трасу його розміщують за межами  осушуваної території. При цій системі можна досягнути повного осушення території, яка розташована нижче головної дрени.

Кільцевий дренаж застосовують для захисту окремо стоячих будівель і споруд, якщо за межами замкнутого контуру пониження рівня підземних вод не вимагається (рис. 6).

Рис. 6. Схема кільцевого горизонтального дренажу

1 – траса дренажу; 2 – напрямок схилу; 3 – водостік; 4 – (дрени), 
оглядові колодязі; 5 – не понижений горизонт ґрунтових вод; 
6 – понижений горизонт ґрунтових вод; 
7 – дренаж; 8 – водоупор.

Ці ж самі системи використовують і для вертикального дренажу, однак його застосування в практиці обмежена, що пов’язано з потребою відкачування вод з вертикальних дрен за допомогою спеціальних насосів.

Крім вказаних систем існує ще біологічний дренаж, електродренаж, пастовий та інші. Ці системи використовують у несприятливих геологічних умовах та при вирішенні особливих завдань захисту споруди. Біодренаж, наприклад, здійснюють за допомогою посадки на заболоченій місцевості рослинності, яка використовує для свого росту багато вологи, і в результаті приходить осушення території.

В умовах рівнинної поверхні території і високого рівня підземних від може проводитись також підсипка ґрунту і роботи з  її вертикального планування. Такі заходи можливі при достатній кількості земляних мас, які знаходяться поблизу місця підсипки території.

4.1.3  Захист території від затоплення

Затоплення території виникає, як правило, в результаті виливу рік, озер або інтенсивних опадів чи танення снігу. Періодичне затоплення території, вибраної для будівництва населеного пункту (один раз на певну кількість років) називається ймовірністю перевищення і виражається у відсотках (%). Якщо затоплення території відбувається один раз на 100 років, то ймовірність перевищення (ЙП) складає 1%, а на 50 років ЙП складає 2% тощо.

У відповідності з правилами планування і забудови населених пунктів території, які затоплюються частіше одного разу в 25 років (ЙП = 4%) з максимальним рівнем затоплення заплави ріки більше як 0,6 м, відносяться до несприятливих територій, які потребують захисту від затоплення. При затопленні території, призначеної для  капітального будівництва, ймовірність забезпечення допускається в межах від 1% до 3%, що відповідає затопленню від одного разу в 100 років до одного разу у 33 роки.

У боротьбі з затопленням територій населених пунктів, які розташовані  на берегах рік та інших водоймищ, використовують різні способи, які залежить від місцевих умов, характеру ріки або водоймища (режиму, швидкості течії, рівня води тощо) та особливостей використання забудови та благоустрою території, яка періодично затоплюється

Основними  способами захисту території населених пунктів від затоплення є:

- суцільна підсипка території, яка затопляється або підтопляється;

- обвалування території шляхом огородження населеного пункту валами, влаштування захисних дамб (греблі) зі сторони ріки;

- пониження рівня води  в ріці в межах населеного пункту, регулювання стоку і витрат води шляхом будівництва водосховищ вище населеного пункту за течією води в ріці і створення відводного водоскидного русла.

- збільшення пропускної здатності ріки в межах території населеного пункту для пропуску більшої кількості води шляхом розчистки та поглиблення русла ріки.

У багатьох випадках доцільно використовувати одночасно різні заходи в комплексі.

Крім періодичних затоплень, може бути постійне затоплення території населених пунктів, розміщених у зоні підпору греблі на великих ріках, а також при створенні штучних водосховищ.

Методи захисту території від затоплення залежать від висоти підпору і  площі ділянки,  цінності будівель і споруд на території, природних особливостей.

При неширокій смузі заплави ріки доцільна  загальна підсипка на всій території до незатоплюваних відміток. При середній висоті підсипки (1,5-2,0 м) і наявності  поблизу земляної маси грунту цей метод є економічно  оправданим.

При широкій смузі території затоплення  споруджують дамби  обвалування. Верхня відмітка дамби повинна  бути вищою, як рівень поводкових вод. Ширина дамби приймається в межах 4,5 м, що забезпечує під’їзд експлуатаційного транспорту.

Разом з цим, при спорудженні  дамб часто погіршуються умови архітектурно-планувального використання забудованї території: перекривається безпосередній зв’язок населеного пункту  рікою, погіршуються санітарно-гігієнічні умови території, ускладнюються умови експлуатації підземних комунікацій, бо для відведення поверхневого стоку за межі дамби треба споруджувати станції перекачування води. Забудова території можлива тільки після спорудження дамби. Однак при захисті від затоплення вже забудованих територій доцільне тільки спорудження дамб обвалування  (рис. 7).

Рис. 7. Схема захисних споруд для населених пунктів у заплавній 
частині рівнинних рік

а – населений пункт між двома притоками ріки;б – населений пункт на притоці  ріки; в – населений пункт  на притоці  ріки, русло відведене за межі дамби;

1 – населений пункт; 
2 – дамба обвалована; 3 – насосна станція; 4 – регулюючий басейн;
5  - межа затоплення.

На підтоплюваній території відбувається підвищення рівня ґрунтових вод, пониження якого забезпечується шляхом спорудження берегового дренажу вздовж підошви дамб обвалування. При тимчасовому підпорі підземних вод вони випускаються з дренажної мережі за допомогою спеціальної станції перекачування.

Всі методи боротьби з затопленням території населених пунктів безпосередньо пов’язані з виконанням значних об’ємів земляних робіт, будівництвом спеціальних споруд і тому при проектуванні вимагають всестороннього аналізу і обґрунтування та вибору найбільш економічно доцільних і доступних варіантів проекту.

# Інші заходи з інженерної підготовки території

Яри  утворюються на поверхні ґрунту в результаті дії потоків води на хрупкі породи, або в понижених місцях. Талі води весною, а дощові літом систематично руйнують поверхню ґрунту. Чим більший стік води і її швидкість протікання, тим  скоріше проходить цей процес. Легше руйнуються мало проникливі глинисті породи; сипучі породи, які добре пропускають воду, руйнуються помалу.

Яри розвиваються в  межах власного водозбірного басейну і їх розвиток починається, як правило, від гирла та обмежується вододільними лініями басейну.

Руйнівна дія ярів завдає великої шкоди народному господарству, скорочує площі сільськогосподарського призначення, спричинює обміління рік у результаті виносу до них продуктів ерозії та знижує цінність  територій для будівництва населених пунктів.

В залежності від характеру зруйнованих ярами територій передбачають відповідний їх благоустрій. З метою пристосування таких територій для цілей будівництва проводяться заходи на припинення дальшого розвитку ярів і зменшення площі для їх засипання.

Неглибокі яри (до 2,0-2,5 м) можуть бути засипані і площа їх використана рід забудову. Глибокі яри використовуються для створення на їх територіях зелених масивів, будівництва водоймищ, а також для прокладання транспортних магістралей із зручними розв’язками у двох рівнях.

Заходи по боротьбі з ярами зводяться до виконання таких робіт:

- профілактичних з метою припинити розвиток ярів;

- інженерних робіт по благоустрою ярів.

Основними видами боротьби з яроутворенням є організація поверхневого стоку на схилах та у верхів’ях яру, озеленення схилів та укріплення дна  від розмиву.

Зсувами називаються переміщення земляних мас  на схилах, які виникають під дією сили  тяжіння  в результаті порушення рівноваги. Зсуви появляються на берегах  водоймищ, ярів і гірських схилів. Свідчення процесу зсуву є дерева, які ростуть на схилах похилено. Причиною виникнення зсувів є підземні води та перезволоження схилів.

На територіях з загрозою зсуву не допускається жодне будівництво. Ці території можуть бути використані для посадки дерев і чагарників, коренева система яких зміцнює ґрунт, і пристосовані для організації зони відпочинку. На них влаштовують дренаж для перехоплення підземних вод у глибині схилу і попередження їх виходу на поверхню.

В окремих складних умовах для затримування зсувів на шляху їх руху будують підпірні стінки, забивають палі, земляні упори, а також закріпляють береги на схилах рік, морів і інших водоймищ.

Для спостереження за територіями, де є загроза зсуву, організовується спеціальний контроль і створюються постійно діючі протизсувні станції.

Селевими потоками називають гірські потоки, які утворюються в наслідок атмосферних опадів (зливи). Це потоки твердих матеріалів, які можуть появлятися в горах раптово і супроводжуються великою руйнівною силою (снігові лавини в горах). Селеві потоки особливо розповсюджені в гірських районах Середньої Азії, Закавказзя, Криму. За останній час від зсувів і селевих потоків потерпіли гірські райони Закарпаття.

Залежно від кількості і складу твердих і інших матеріалів селеві потоки поділяються на водокам’яні, болотні, болотно-кам’яні. При великій руйнівній силі селевих потоків об’єм нанесених матеріалів може досягти 30 тис. м3 на 1 м2 водозбірної площі басейну. Тривалість селевого потоку вимірюється кількома годинами, швидкість селевих  мас складає 2,5-3,0 м/сек., часом доходить до 6 м/сек.

Заходи по захисту території від селевих  потоків здійснюються шляхом проведення  агролісомеліоративних робіт, а також будівництва спеціальних споруд для затримання цих потоків (спеціальні греблі, дамби, селевідвідні канави тощо).

Зрошенням називається штучне зволоження ґрунту при постійній, або періодичній недостачі вологи.

Якщо річні осадки є менші, як 250 мм, то необхідно влаштовувати  штучне зрошення  житлових і громадських територій у населених пунктах.

При створенні штучної системи зрошення джерелом водопостачання є, як правило, ріки, озера або спеціально збудовані водосховища. Вода в систему подається самопливом, а інколи методом штучного підйому на потрібну відмітку.

У малих населених пунктах південних районів України може створюватись відкрита система зрошення у вигляді канав-зрошувачів, які називаються ариками. Арики – це відкриті канави з обкладеними каменем стінками. В окремих випадках для ариків використовують залізобетонні блоки. Арики прокладають вздовж вулиць і обсаджують деревами. При перетині ариків з вулицями закладають залізобетонні труби. Арики використовуються одночасно для відведення поверхневих стоків. У центральній частині населених пунктів проектують закриту систему канав, як для відведення дощових і талих вод, так і для зрощення.

У великих містах джерелом води для поливу є ріки, озера, артезіанські свердловини або існуючий водопровід. Для поливання використовують спеціальні машини – цистерни, з яких за допомогою шлангів з розприскуючими стінками поливають газони, клумби, вулиці, площі тощо.

Карстові утворення – це пустоти, печери, які утворились у наслідок дії підземних вод на легкорозчинні гірські породи. На поверхні карст появляються осідання, провали або карстові заглиблення (воронки), заповнені водою. Карстові явища спостерігаються на підвищеній місцевості при  сприятливих умовах для виходу підземних вод в підошві схилу.

Земельні ділянки з наявністю карст є непридатними для будівництва. Їх краще використовувати для організації парків і зони відпочинку.

Для захисту території від утворення і розвитку карстів закладають дренажі, організовують надійне відведення поверхневих вод з метою запобігти її проникненню в ґрунт, а також заповнюють пустоти стисненим ґрунтом, або щільним бетоном.

Сейсмічні явища. Території, на яких часто відбуваються землетруси, називаються сейсмічними.

Місце виникнення землетрусу називається гіпоцентром, а точка земної поверхні над гіпоцентром – епіцентром.

При поступовому віддалені від епіцентру поштовхи виникають пізніше з меншою силою. Сила поштовхів (ударів) залежить від товщини земної кори і характеру її порід, в умовах яких виникає землетрус.

Зменшення руйнівної сили при ймовірному землетрусі зводиться до виконання таких заходів:

- строго обмежити і уникнути проектування і будівництво особливо довгих будівель і об’єктів з складною конфігурацією в плані;

- основи і фундаменти капітальних будівель і споруд треба закладати на  скальних ґрунтах і робити їх глибшими;

- на території населених пунктів проектувати і будувати мережу крупних і малих водоймищ для потреб гасіння пожежі, що виникають при землетрусі;

- дублювати мережі водопостачання і каналізації.

Найкращим будівельним матеріалом при будівництві об’єктів у сейсмічних районах є дерево.

4.1.5  Вертикальне планування території

Розміщення будівель і споруд при плануванні і будівництві населених пунктів безпосередньо пов’язано з характером рельєфу місцевості і врахування його має важливе і вирішальне значення.

Правильне врахування особливостей рельєфу місцевості полегшує прийняття проектних рішень, зменшує вартість будівельних робіт, забезпечує сприятливі умови для розміщення будівель, елементів благоустрою, організації руху транспорту і пішоходів. Виправлення рельєфу з метою пристосування його для потреб експлуатації називається вертикальним плануванням.

Виправлення і зміна природного рельєфу вирішується шляхом складання проекту вертикального планування території, відведеної для будівництва населеного пункту. Цей проект розробляється у тісному зв’язку з архітектурно-планувальним вирішенням населеного пункту. Тому проект планування та забудови населеного пункту обов’язково доповнюється схемою вертикального планування, яка встановлює скелет проектної поверхні території.

Завданням вертикального планування є проектування  повздовжніх ухилів осей вулиць, які забезпечують організацію стоку  атмосферних вод і виведення їх за межі населеного пункту (або в зливну каналізацію) і нормальні умови для руху транспорту відповідно до нормативних параметрів.

Розробка схеми вертикального планування виконується в два етапи. Спочатку детально вивчають і аналізують рельєф території населеного пункту з подальшим виготовленням самої схеми.

При цьому аналізуються умови для відведення поверхневих вод по лотках проїзних частин вулиць за межі поселення. Для забезпечення цієї умови  передбачаються  при необхідності підсипки і зрізки ґрунту для встановлення  потрібного повздовжнього ухилу. Зрізка (виїмка) ґрунту не допускається в місцях з високим рівнем  ґрунтових вод.

Аналіз рельєфу проводиться на плані червоних (проектних ліній вуличної мережі на топографічній підоснові масштабу 1:2000 або 1:5000 (рис. 8).

Рис. 8.  Схема аналізу рельєфу.

Аналіз рельєфу проводиться в такій послідовності: на плані хрестиками (+) помічають опорні точки – місця перетину і повороту осей вулиць, перетин осей вулиць з межами площ, з межами населеного пункту, з характерними точками рельєфу (місця вертикального  перелому вулиць). Для усіх опорних точок визначають висотні відмітки при існуючому природному рельєфі і виписують їх під горизонтальною лінією, винесеною в бік кожної точки. Між суміжними опорними точками на осях вулиць стрілками показані напрями ухилів і умовах існуючого рельєфу.

Піл стрілкою виписують віддалі між сусідніми опорними точками, а над стрілками – ухили  в про милях (‰), тисячних частинах. Ухили визначаються за формулою:

,

де h – перевищення між опорними точками;

D – віддаль між опорними точками.

При аналізі всієї системи величин і напрямів ухилів виявляють ділянки вулиць з недопустимими за нормами поздовжніми ухилами, місця протилежних ухилів, де збираються поверхневі води, наявність ям, що потребують засипки ґрунтом і ін. За результатами аналізу визначають необхідні зміни рельєфу шляхом проведення виїмок і насипу ґрунту.

Процес розрахунку чергових (проектних) відміток опорних точок – це творчий  пошук найкращого проектного рішення.

Рис. 9. Схема  вертикального планування.

Схема аналізу рельєфу фрагменту населеного пункту зображена на рис. 8, а схема вертикального планування – на рис. 9.

Продемонструємо на цьому прикладі процес аналізу рельєфу і складання схеми вертикального  планування.

Як видно на схемі аналізу рельєфу, на вулицях населеного пункту в точках 2,5 і 10 мають  пониження, де будуть збиратися атмосферні води. В точках 5 і 10 цей перелік покращується зміною напрямів ухилів. Замість зустрічних ухилів проектуються єдині ухили від точки 4 до точки 6 і до точки 9. Величина ухилів 5‰. У зв’язку з цим відповідно змінюються висотні відмітки в точках 6 і 9.

Випуск води із точки 2 доцільно передбачити через квартал в точку 11. По лінії 2-11 можна запроектувати проїзд з лотками, або прокласти перепускну трубу. Ухил цієї лінії складає 8‰, між точками 1 і 2 ухил 3‰ є недостатній, тому для лінії 1-2 визначено нове перевищення за формулою h=i∙D, де  і - новий проектний ухил, що дорівнює 8‰, відповідно змінена проектна відмітка в точці 1.

За результатами аналізу рельєфу і розрахунків складається (розробляється) креслення схеми вертикального планування.

Запитання для самоперевірки

- Які води створюють підтоплення території. Геологічний розріз.

- Нормативна глибина залягання ґрунтових вод на території населених пунктів і інших територіях.

- Дренаж. Види дренажів за конструкцією приймальних споруд.

- Горизонтальні і вертикальні дренажі.

- Конструкція дрени і її елементи.

- Береговий дренаж.

- Схема головного горизонтального дренажу.

- Схема кільцевого горизонтального дренажу.

- Основні способи захисту території від затоплення.

- Схема захисних споруд для населених пунктів у заплавній частині

рівнинних рік.

- Заходи по боротьбі з ярами при плануванні територій.

- Захист території від селевих потоків.

- Система зрошення території малих населених пунктів.

- Сейсмічні явища. Гіпоцентр. Епіцентр.

- Вертикальне планування. Його зміст і завдання.

- Схема вертикального планування вуличної мережі.

4.2 Інженерне обладнання населених пунктів.

Загальні вимоги.    Інженерне обладнання населених пунктів включає споруди водопостачання, каналізації, санітарної очистки, тепло-, газо-, електропостачання, радіофікації та телефонізації, які забезпечують необхідні санітарно-гігієнічні вимоги і створюють сприятливі умови для проживання населення та охорону навколишнього середовища від забруднення.

Вибір систем інженерного обладнання, а також їх окремих елементів повинен обґрунтовуватись на порівнянні декількох варіантів і оцінки їх за техніко-економічними показниками.

Всі види благоустрою представляють самостійну область інженерного проектування. Оскільки інженерні мережі розміщаються на території населених  пунктів, то вони тісно пов’язані з їх плануванням і забудовою.

У проектах планування сіл повинна  передбачатись можливість правильного і економічного рішення інженерних мереж і розміщення відповідного обладнання.

Залежно від конкретних місцевих умов населеного пункту системи інженерного обладнання можуть вирішуватися по-різному.

Для сільських населених пунктів, розташованих поблизу міст і селищ міського типу, по можливості необхідно передбачати підключення  інженерних мереж до діючих мереж міста.

4.2.1  Водопостачання

Системи водопостачання населених пунктів передбачаються, як правило, централізовані.

Децентралізовані (місцеві) системи  водопостачання можуть застосовуватись для окремих житлових будинків, або груп будинків та інших локальних споживачів.

Система водопостачання – це комплекс інженерних споруд, що призначені для забору води з джерела водопостачання, її очистки, зберігання і подачі до споживачів.

Системи водопостачання класифікуються за низкою ознак.

За видом об’єкту обслуговування системи водопостачання (СВ) поділяються на міські, селищні, промислові, сільськогосподарські, залізничні та інші.

За призначенням СВ поділяються на господарсько-питтєві для подачі води на господарські і життєві (питтєві) потреби населення і працівників підприємств; виробничі, що забезпечують водою промислові цехи;  протипожежні, що забезпечують подачу води для гасіння пожежі.

За способом подачі води розрізняють самотічні водопроводи (гравітаційні) та водопроводи з механічною  подачею води (насосами).

За видом природних джерел води є водопроводи, що забирають воду з поверхневих джерел – рік, водосховищ, озер, морів, і водопроводи, що забирають воду з підземних джерел. Мають місце водопроводи також змішаного живлення.

Залежно від наявності і розміщення джерел водопостачання, їх кількісних і якісних характеристик, розвитку промисловості застосовують такі системи водопостачання: об’єднанні, роздільні, напівроздільні.

Об’єднані системи – це загальні для міста і промисловості джерела водопостачання, насосні станції, водопроводи, очисні споруди, резервуари і мережі. Вони застосовуються у тих випадках, коли для промисловості потрібна технічні  вода питтєвої якості і витрати її незначні (рис. 1а).

При роздільній системі водопостачання характерно те, що при одному джерелі організовуються різні  пункти водозабору, або окремі джерела для населеного пункту і промисловості. Всі споруди і мережі роздільні (рис. 1б).

Умови застосування цієї системи: значна потреба технічної води нежиттєвої якості, або розміщення підприємства безпосередньо при джерелі водопостачання.

б)

в)

Рис. 1 Схема водопроводу

а – об’єднаного; б – роздільного; в – напівроздільного.

Напівроздільні системи – це загальні для міста і промисловості джерела водопостачання, водозабірні споруди, водоводи, або роздільні очисні споруди, резервуари і мережі (див. рис.1в).

Умови застосування системи: єдине віддалене джерело водопостачання, значне промислове  водоспоживання.

За способом подачі води від джерела водопостачання до споживачів водопроводи можуть бути з механічним підйомом води і самотічні (рис. 2). При спорудженні самотічних водопроводів можливе гідроенергетичне використання надлишкових напорів.

Рис. 2. Схема самотічного водопроводу.

Система промислового водопостачання. Залежно від потужності джерела, висоти підйому води, технології виробництва і віддалі від джерела до промислового  майданчика системи промислового водопостачання можуть бути прямотічні (рис. 3а) і зворотні (рис. 3б).

Рис. 3. Схеми промислового водопостачання

а– прямотічного; б – зворотного;  1 – добавка свіжої води; 
2 – охолоджуючий прилад; 3 – насосна станція; 4 – споживач води; 
5 – відстійник для очистки води.

Прямотічні система доцільна при розміщенні підприємства поблизу потужного джерела при невеликій висоті підйому води.

Зворотна система передбачає включення в оборот  у першу чергу умовно чистих вод, що забезпечують  охолоджувальний цикл. При дефіциті водних джерел або необхідності зберегти їх від забруднення в оборот можуть  включитись забруднені води після їх відповідної очистки.

Вибір системи водопостачання проводиться шляхом техніко-економічного порівняння варіантів з врахуванням капітальних затрат і щорічної вартості експлуатації. Вибір варіанту оцінюється терміном окупності капіталовкладень, яка для  водопроводу і каналізації не повинна перевищувати 5-7 років.

Схема водопостачання населених пунктів – залежить передусім від виду джерела водопостачання. Централізовані системи водопостачання включають такі інженерні споруди: водоприймачі для одержання води з природних джерел, водопідйомні, які подають воду на очисні споруди, до акумулюючих ємностей і споживачів; очисні башти і резервуари для запасів води; водоводи і мережі трубопроводів для транспортування води.

На рис. 4 зображені схеми водопостачання з відкритого і підземного джерел.

Забір води з відкритого джерела

1 – поверхневе джерело; 2 – береговий колодязь; 3 – насосна станція І підйому;

4 – очисні споруди; 5 – резервуар чистої води; 6 – насосна станція ІІ підйому; 
7 – водоводи; 8 – водонапірна башта; 9 – населений пункт.

Забір води з підземного джерела

1 – артсвердловина; 2 – занурений насос; 3 – водоводи;
 4 – водонапірна башта; 5 – населений пункт.

Рис. 4. Схеми водопостачання населеного пункту.

Водонапірна башта розміщається і споруджується на підвищеному місці і служить для створення запасів чистої води. В години максимальних витрат води споживачами, коли об’єми води, що подають насоси недостатні, використовується вода з водонапірної башти.

Якщо водонапірна башта розміщена на протилежному від насосної станції кінці міста, то вона називається контррезервуваром. При наявності поблизу населеного пункту місця значного природного підвищення замість водонапірної башти споруджують  водонапірний наземний резервуар.

При використанні для джерела  водопостачання підземних вод схема водопроводу значно  спрощується. При цьому очисні споруди, як правило, не потрібні – підземні води часто не потребують очистки. В окремих випадках не споруджують резервуарів чистої води і насосних станцій ІІ підйому, бо вода може подаватися в мережу насосами, встановленими в бурових свердловинах.

Іноді населений пункт постачається водою з двох або більше джерел – водопостачання з двостороннім або багатостороннім живленням.

При розміщені джерела водопостачання на значній висоті відносно населеного пункту, коли можлива подача води з джерела без допомоги насосів – самотічно, то споруджується  так званий гравітаційний водопровід.

Схеми просування водопровідних мереж.  Для транспортування води під джерела до об’єктів водоспоживання служать водоводи. Їх укладають з двох або більше ниток паралельно між собою.

Для подачі води безпосередньо до місць споживання (житлових будинків, цехів промислових підприємств) служить водопровідна мережа.

При трасуванні ліній водопровідної мережі необхідно враховувати планування об’єкту водопостачання, розміщення окремих споживачів води, рельєф місцевості тощо.

За конфігурацією в плані розрізняють водопровідні мережі розгалужені або тупикові, і кільцеві або замкнуті. Різновидністю їх може бути комбінована схема, яка поєднує  розгалужену і кільцеву схеми і має місце в конкретних умовах (рис. 5).

Розгалужені водопровідні мережі виконують для невеликих об’єктів водопостачання, на яких допускаються перерви при забезпеченні  водою. Такі мережі доцільні при зосередженому використанні води у віддалених одна від одної точках мережі.

Розгалужена мережа складається з окремих тупикових ліній, у кожну з яких вода поступає тільки з одної сторони.

Ця схема менш надійна у відношенні безперервності постачання споживачів водою, оскільки на час ліквідації аварії на одній ділянці магістралі  транспортування води в наступні ділянку припиняється. За протяжністю і вартістю мережа цієї схеми дешевша, ніж кільцева, але діаметри труб більші. Будівництво тупикових мереж дозволяється на першу чергу будівництва з наступним її замиканням.

Кільцеві водопровідні мережі споруджують для потреби безперебійного водозабезпечення, що гарантує можливість двостороннього живлення водою споживача. Протяжність і вартість кільцевих мереж більші  порівняно з тупиковими мережами.

Кільцева мережа складається з  одного або декількох замкнутих контурів (кілець) залежно від розмірів населеного пункту і його архітектурно-планувального  рішення.

Зважаючи на переваги кільцевої системи, вона застосовується для забезпечення господарсько-питтєвих, виробничих і протипожежних потреб, де необхідне безперебійне забезпечення водою.

У водопровідній мережі розрізняють магістральні (кільцеві) і розподільчі (другорядні) лінії.

Магістральні лінії в основному служать для транспортування транзитних мас води, а розподільчі – для подачі води з магістралей до споживачів.

Децентралізовані місцеві системи водопостачання застосовуються для окремо розташованих або групи будинків. Такі системи в основному використовують підземні води з подачею їх з шахтових або трубчастих колодців, що знаходяться недалеко від групи будівель.

На рис 6. зображена система місцевого водопостачання з відкритим водонапірним баком і плаваючим насосом.

Ділянки для розміщення водозабірних споруд повинні знаходитись в благосприятливих у санітарному відношенні умовах,  недалеко від дорожньої мережі, мати довкола вільну територію для організації зони санітарної охорони.

Для захисту джерел  господарсько-питтєвого водопостачання від забруднень та заражень встановлюється три зони санітарної охорони:

1-й пояс – це зона строгого режиму, яка прийнята для артсвердловин – 30 м, від точок водозабору ґрунтових вод 50 м і від відкритих водоймищ радіусом 100-200 м.

У межах цієї зони забороняється будувати будівлі і споруди, які не відносяться до водопостачання. Зона огороджується і озеленюється. Постороннім особам вхід заборонено.

2-й пояс – це зона обмеження. В цій зоні не допускається влаштовувати звалище сміття і нечистот, забороняється купання, прогін, випасання і водопій худоби, а також розміщати кладовища та скотомогильники.

3-й пояс – це зона спостереження тільки для відкритих джерел радіусом 300-500 м. Межі цієї зони встановлюються Державними санітарно-епідеміологічними службами.

4.2.2 Каналізація

Призначення каналізації.  У населених пунктах з повсякденною діяльністю людини утворюються забруднення різного характеру. Це так звані господарсько-фекальні води, що складаються в основному з органічного забруднення.

Залежно від походження стічні води поділяються на побутові, виробничі і атмосферні.

Підтримання санітарно-гігієнічного стану міст і інших населених пунктів, а також промислових підприємств можливе тільки при своєчасному видаленні з їх території стічних вод з наступною їх очисткою і обеззараженням.

Каналізація представляє собою комплекс інженерних споруд і заходів з метою:

а) прийому стічних вод у місцях їх збирання і транспортування їх до очисних споруд;

б) очистки і обеззаражування стічних вод;

в) утилізації корисних речовин, що містяться в стічних водах і їх осадах;

г) випуску стічних вод у водоймища.

Розрізняють два види каналізації – вивозну і сплавну.

При вивозній каналізації рідкі забруднення збирають у приймачі-вигреби і періодично вивозять на поля асенізації для обробки. Такий спосіб не забезпечує належного санітарного стану території і економічно невигідна. Її застосовують у населених пунктах, де організація іншого виду каналізації затруднена.

Сплавна каналізація забезпечує транспортування стічних вод на очисні споруди, де вони інтенсивно очищаються переважно в штучно створених умовах. Очищені води випускаються  в найближчі водоймища.

Системи і схеми каналізації. Залежно від способу відведення стічних вод у конкретних умовах – сумісно чи роздільно, системи каналізації поділяються на загальносплавні, роздільні (повні і неповні) і напівроздільні.

Загальносплавна система каналізації забезпечує відведення стічних  на очисні споруди або до водоймища по єдиній каналізаційній мережі.

При роздільній системі каналізації окремі види стічних вод з забрудненням різного характеру відводяться самостійними  каналізаційними мережами. При повній роздільній системі споруджується не менше двох мереж – побутова, по якій відводяться побутові стоки і водостічна (дощова) для відведення атмосферних стічних вод. Неповна роздільна система каналізації є проміжною стадією будівництва повної роздільної системи, коли ще не споруджені водостічні мережі водопроводів. Атмосферні води стікають до водоймищ по лотках, кюветах і канавах.

Напівроздільна система каналізації характерна тим, що на місцях перетину самостійних каналізаційних мереж для відведення різних видів стічних вод споруджуються водоскидні камери, які перепускають найбільш забруднені води при малих витратах в побутову мережу і відводять їх  по єдиному колектору на очисні споруди, а на випадок зливи скидають відносно чисті води безпосередньо у водоймище.

Кожна з систем каналізації має свої переваги і недоліки. Протяжність мережі загально сплавної системи на 30-40% менша від протяжності двох самостійних мереж повної роздільної каналізації. Але витрати на будівництво насосних станцій і очисних споруд при загально сплавній системі більші, як при повній роздільній  системі.

При виборі тієї чи іншої системи  каналізації треба враховувати всі конкретні умови проектування з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог і техніко-економічного обґрунтування.

Практика проектування і експлуатації комунального господарства підтверджує, що найбільш доцільною є роздільна система каналізації.

Система і схема каналізації повинні бути вибрані на основі всестороннього вивчення складу і якості стічних вод, їх кількості і місцевих умов проектування (наявності і пропускної здатності каналізації населеного пункту, потужності водоймища і необхідного ступеню очистки стічних вод).

Вирішення схеми каналізаційної мережі – її трасування є важливим етапом проектування каналізації, від чого залежить вартість каналізації в цілому.

Каналізаційні мережі (КМ) трасуються в такій послідовності: на топографічному плані визначається територія каналізації, яка обмежується лініями вододілу, а по понижених місцях (видолинках) проектуються колектори басейнів каналізації; потім для перехоплення колекторів басейнів проектується траса головного і заселищного колектора і, в останню чергу, проектують траси вуличної мережі, які з’єднуються з колектором басейну. При цьому кожний  відрізок вуличної мережі повинен мати мінімальну довжину.

Різноманітність місцевих природних умов не може визначати типових рішень схем каналізаційних мереж. Найбільш розповсюджені схеми класифікуються так:

1. Перпендикулярна схема (рис. 9а) – колектори басейнів каналізації трасуються перпендикулярно до напряму руху води у водоймищі. Така схема застосовується для відведення атмосферних стічних вод, які не потребують очистки.

2. Пересічена схема (рис. 9б) – колектори басейнів перпендикулярні напряму руху води у водоймищі і перехоплені головним колектором, який паралельний до ріки. Ця схема застосовується при спокійному нахилі рельєфу місцевості до водоймища і необхідності очистки стічних вод.

3. Паралельна схема (рис. 9в) – колектори басейнів каналізації паралельні до напряму руху води у водоймищі або під невеликим кутом до нього і перехоплені головним колектором, який транспортує стічні води до очисних споруд перпендикулярно до напряму течії води у водоймищі. Ця схема вигідна в умовах крутого рельєфу місцевості з нахилом до водойми. Вона дозволяє зменшити в колекторах басейнів каналізування швидкість руху стічних вод, які могли б спричинити руйнування трубопроводів.

4. Зонна (поясна) схема (рис. 9г) – територія каналізування розбита на дві зони: з верхньої стічні води пливуть самотічно до очисних споруд, а з нижньої – за допомогою насосної станції. Кожна з зон має свою схему, аналогічну пересіченій схемі. Зонну схему застосовують при значному або нерівномірному падінні рельєфу місцевості до водоймища і відсутності умов каналізування всієї території (наприклад, нижньої зони) самоплинно.

Радіальна схема (рис. 9д) - характерна тим, що очистка стічних вод відбувається на декількох очисних станціях. При цій схемі відведення стічних вод здійснюється децентралізовано. Така схема застосовується в умовах складного рельєфу місцевості і при каналізуванні великих населених пунктів.

Рис. 9 Схеми каналізаційних мереж

а – перпендикулярна; б – пересічена; в – паралельна; г – зонна; д – радіальна.

1 – колектори басейнів каналізування;

2 – межі басейнів;  3 – межа  об’єктів каналізування; 4 – головний колектор;

5 – напірний водопровід; 6 – випуск;

7 – головний колектор верхньої зони;

8 – головний колектор нижньої зони

Санітарно-захисні зони для каналізаційних очисних споруд приймаються відповідно до санітарних норм. Залежно від характеру споруд для очистки стічних вод і потужності очисних споруд (тис. м3/добу) ширина санітарно-захисної смуги коливається в межах від 100 до 500 м.

Розміри земельних ділянок для очисних споруд каналізації приймаються на більші, як подано в табл. 1.

Таблиця 1

| Потужність очисних споруд каналізації, тис.м3/добу | Розміри земельних ділянок, га |
| --- | --- |
|  | очисних споруд | намулових площадок | біологічних ставів для доочистки стоків |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| 0,7-17 | 4 | 3 | 3 |
| 17-40 | 6 | 9 | 6 |
| 40-130 | 12 | 25 | 20 |
| 130-175 | 14 | 30 | 30 |
| 175-280 | 18 | 55 | - |

Примітка. Розміри земельних ділянок очисних споруд потужністю понад 280 тис.м3/добу приймаються за проектами, які розроблені у встановленому порядку.

Розміри земельних ділянок очисних споруд локальних систем каналізації і їх санітарно-захисних зон приймаються в залежності від ґрунтових умов і кількості стічних вод, але не більше 0,25 га  відповідно з вимогами СНиП 2.04.03-85.

# 4. 2. 3 Теплопостачання і газопостачання

У населених пунктах теплофікації підлягають житлові будинки, громадські будівлі і промислові об’єкти. Витрати тепла на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання визначаються за діючими нормами. Всі ТЕЦ і опалювальні котельні, розміщені в місті, повинні будуватися з розрахунком переважно на газоподібне або високоякісне рідке і тверде паливо. ТЕЦ і котельні повинні бути обладнані відповідними газоочисними пристроями.

Опалювально-виробничі котельні розміщаються на території промислових підприємств або поблизу від них.

Котельні для постачання теплом житлових і громадських будівель розміщаються поза житловою територією. При розміщенні котелень на території житлових кварталів або мікрорайонів для них відводяться окремі ділянки і створюється один блок з гаражами, пральнями і іншими комунальними підприємствами. Опалювальні котельні, що працюють на твердому паливі, забезпечуються зручними під’їздами для завезення палива і вивезення відходів.

Котельні рекомендується розміщати по можливості ближче до центру теплових навантажень з врахуванням рельєфу території і вітрів переважаючого напряму.

Розміри земельної ділянки для розміщення котельні і обслуговуючих споруд призначаються з врахуванням наступних черг будівництва.

Площа ділянок котелень на твердому паливі при потужності від 5 до 20 гкал/год. коливається в межах  від 0,5 до 1,2 га; для котелень, що працюють на газі, при тепловиробництві 5-20 гкал/год. площа ділянки – 0,3-0,5 га, а при потужності 50-200 гкал/год. – 0,8-1,5 га.

Санітарно-захисна зона для котелень, що працюють на рідкому паливі, встановлена такої ширини:

при потужності до 25 гкал/год – 25 м;

при потужності більше, як 25 гкал/год. – 100 м.

Для котелень, що працюють на газоподібному паливі, встановлено:

при потужності до 25 гкал/год не менше як 15 м;

при потужності 25 гкал/год. і більше за погодженням з місцевими органами Державного санітарного нагляду.

Теплові мережі, як правило, в населених пунктах прокладаються під землею, за винятком вічномерзлих ґрунтів.

Підземну прокладку виконують: в міських колекторах, у  прохідних каналах, у напівпровідних каналах, у непрохідних каналах і безканально. Для теплопостачання кварталів з житловою і громадською забудовою застосовується також прокладка трубопроводів у технічних підпідлогових просторах і в підвалах.

Повітряну прокладку теплових мереж застосовують у складних гідрогеологічних умовах (високі ґрунтові води, осідаючі ґрунти, вічна мерзлота), при перетині рік, ярів і боліт, на території промислових підприємств і т.д.

Газопостачання населених пунктів здійснюється від державних магістральних газопроводів, а при їх відсутності або значній віддаленості використовують установки скрапленого газу.

Витрати газу на господарсько-побутові і комунальні потреби визначаються за діючими нормами. Норми витрат газу для промислових підприємств розраховуються у відповідності з технологічними вимогами виробництва.

Газгольдерні станції розміщаються з врахуванням найбільш рівномірного обслуговування міста (рис. 10).

Рис. 10. Схема розміщення газгольдерів високого тиску

1 – сельбищна територія; 2 – промислові території; 3 -  газгольдери.

Газопроводи поділяються на:

низького тиску – до 0,005 МПа;

середнього тиску – 0,005-0,3 МПа;

високого тиску –0,3-0,6 МПа;

високого тиску для подачі газу промисловим підприємствам і газгольдерним  станціям – від 0,6 до 1,2 МПа.

Система газопостачання міст може проектуватися для трьох тисків - високого, середнього і низького (триступінчата); двоступінчата – високого і низького, високого і середнього або середнього і низького; одного тиску – високого, середнього або низького (одноступінчате) (рис.11).

Рис. 11.Схема систем газопостачання

а – одноступінчата; б – двоступінчата; в – триступінчата.

При сполученні газових мереж низького тиску з газопроводами високого і середнього тиску обов’язкове встановлення регуляторів тиску для зниження тиску газу. Зниження тиску газу здійснюється: в газо регуляторних пунктах (ГРП), які споруджуються в міських розподільних мережах або за допомогою регуляторних пристроїв, що монтуються безпосередньо у споживачів газу.

Газорегуляторні пункти (ГРП) міського призначення встановлюються в спеціальних окремо розташованих будівлях з вогнетривких матеріалів. Розриви від ГРП до різних інших будівель залежать від тиску газу на вході:

з тиском газу на вході до 0,6 МПа – 10 м;

з тиском газу на вході понад 0,6 МПа – 15 м.

При газопостачанні житлових і громадських будівель, а також об’єктів комунально-побутового призначення безпосередньо від газопроводів середнього і високого тиску (до 0,6 МПа) газорегуляторні пристрої розміщаються  зовні будівель в обладнаних металевих шарах.

Газопостачання одної або групи будівель може здійснюватися скрапленим газом від групових установок з відповідною ємкістю резервуарів. Резервуари для групового  газопостачання з запасом скрапленого газу не більшим, як 50 тис. м3 встановлюються під землею. Це місце огороджується і організовується під’їзди з твердим покриттям.

Газороздаточні станції балонів для постачання будівель скрапленим газом встановлюються в металевих шафах,  прилаштованих до глухих стін будівель.

Газороздаточні станції розміщають поза основною міською забудовою з підвітряної сторони для вітрів переважаючого напряму. Розмір земельної ділянки для газороздаточної станції приймається 0,5-1,0 га і передбачається огорожа з вогнетривких матеріалів і під’їзні дороги.

По периметру зовнішньої межі станції залишається вільна смуга шириною 10 м. Над резервуарами не повинні  проходити  повітряні лінії електропередач, телефону і радіо.

Зовнішні мережі газопроводів за призначенням поділяються на розподільні, що ідуть від газорозподільчих і регуляторних пунктів газових заводів і газопроводи для введення газу в окремі будівлі і споруди. Останні прокладають на вулицях і проїздах населеного пункту в смузі зелених насаджень.

При перетині газопроводами рік, каналів, ярів і інших перешкод передбачаються підводні (дюкери) або надводні переходи.

Підводні переходи газопроводів прокладають з двох  ниток з пропускною здатністю кожної 0,75 розрахункових витрат газу.

По лінії підводного переходу на судохідних ріках встановлюють сигнальні знаки. На газопроводі перед регуляторним пунктом, а також після нього передбачають встановлення відрізняючи знаків на віддалі не меншій 5 м і не більшій 100 м.

На підземних газопроводах у місцях встановлення відрізняючих знаків і компенсатора передбачаються оглядові колодці. Для зниження тиску газу і підтримування його в заданому режимі передбачаються газорегуляторні пункти на території населеного пункту, і газорегуляторні пункти всередині газифікованих будівель.

Не допустиме влаштування газо регуляторних пунктів у підвальних і напівпідвальних приміщеннях.

Газопроводи високого тиску (0,6-1,2 МПа і більше) прокладаються за межами населеного пункту. При прокладанні в одній траншеї двох газопроводів віддаль між ними при d=300 мм витримують 0,4 м, а для труб більшого діаметру – 0,5 м.

4.2.4 Електропостачання

Джерелами енергопостачання можуть бути районні енергетичні системи або окремі електростанції.

Облік споживання електроенергії для господарсько-побутових і комунальних потреб визначається за укрупненими показниками залежно від розмірів міста, клімату, гарячого водопостачання, опалювання і т.д. Сумарна величина споживання  електроенергії, наприклад, для  одної людини  складає до 2000 квт- г/рік.

Споживання енергії для промисловості, зовнішнього транспорту тощо визначається за укрупненими показниками або на основі вказаної потреби діючих підприємств, а також проектів нового будівництва.

З метою охорони навколишнього середовища теплові електростанції, розташовані в межах території міста, повинні використовувати переважно газоподібне або високоякісне рідке, чи тверде паливо. Теплові електростанції розміщаються, як правило, за межами сельбищної території міста (села), в промислових районах і в основному в центрі теплових і енергетичних навантажень. Електростанції з прямоточною системою водопостачання або з повторним використанням води, які використовують водоймища для охолодження, розміщаються на при берегових територіях водойм.

Територія електростанції повинна мати добрий зв’язок з транспортними комунікаціями і вуличною мережею населених пунктів. Відносно сельбищної зони вона розміщається з підвітреної сторони і відділяється санітарно захисними смугами. Ширина смуги між котельнею і межею житлової забудови встановлюється відповідно до перспективної потужності електростанції.

Площа земельних ділянок теплових електростанцій також залежить від потужності електростанції у тис. кВт. Наприклад, при потужності станції на твердому паливі 12 тис. кВт розмір земельної ділянки прийнято 12 га, а газоподібному наливі – 3-4 га. При потужності станції 200 тис. кВт площа ділянок складає відповідно 30 га і 12-15 га.

Трансформаторні пункти (ТП) рекомендується розміщати окремо з врахуванням протипожежних норм.

Понижуючі підстанції розміщаються в житлових районах при глибоких вводах, або поза їх межами.

Спорудження міських електричних мереж низької і високої напруги в житлових районах рекомендується виконувати підземними (кабельними) лініями. Для мереж у районах одноповерхової забудови допускається застосування повітряних ліній.

Повітряні лінії електропередач напругою 35 кВт і більше рекомендується прокладати переважно вздовж смуг відводу землі для зовнішнього транспорту, в санітарно-захисних зонах і на інших територіях, що не зайняті забудовою.

Межі охоронних зон вздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по незаселеній місцевості, встановлюються на віддалі від крайнів проводів для ліній  з напругою:

до  20 кВт включно 10 м;

35 кВт включно 15 м;

110 кВт включно 20 м;

150-220 кВт включно 25 м;

400 кВт включно 30 м;

Запитання для самоперевірки

- Системи водопостачання. Їх зміст.

- Схема об’єднаного водопроводу.

- Схема роздільного водопроводу.

- Схема напівроздільного водопроводу.

- Схема промислового водопостачання.

- Схеми водопостачання населених пунктів.

- Схеми водопровідних мереж в населених пунктах.

- Системи каналізації.

- Схеми роздільної системи каналізації.

- Напівроздільна схема каналізації.

- Перпендикулярна і пересічена схеми каналізаційних мереж.

- Паралельна і зонна схеми каналізаційних мереж.

- Вимоги до розміщення котелень для обслуговування населених пунктів.

- Санітарно-захисні зони для котелень, що працюють на рідкому паливі.

- Види прокладки теплових мереж.

- Схема систем газопостачання.

- Загальний зміст електропостачання населених пунктів.

5. ОХОРОНА  НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Запитання для самоперевірки

- Екологічно визначені параметри в сфері містобудування.

- Закон України «Про охорону навколишнього середовища» (стаття 51).

- Містобудівні терміни, пов’язані з поняттям екології.

- Екологічна ємкість території.

- Зміст еколого-містобудівної оцінки території.

- Фактори, за якими здійснюється еколого-містобудівна оцінка території.

- Еколого-містобудівна оцінка локальних утворень.

- Реальні показники еколого-містобудівної оцінки території.

- Організаційні, економічні і містобудівні заходи як соціально необхідні охоронні заходи.

- Містобудівні обмеження на площах з обмежено сприятливою екологічною ситуацією.

- Зелені зони, вітрозахисні і берегоукріплювальні лісові смуги для охорони навколишнього середовища населених пунктів.

- Потенціал забруднення атмосфери (ПЗА) і граничнодопустимі концентрації (ГДК).

- Функціональне зонування території населених пунктів з врахуванням ПЗА і ГДК.

- Санітарно-захисні зони між сільгосппідприємствами і сельбищної зоною.

- Містобудівні заходи по створенню захисту водойм.

- Зовнішні межі водоохоронних зон.

Додаток № 1  (ст. 108-119)

Система об’єктів обслуговування

Додаток 2

Додаток 3

# Text boxes

Рис.1. Геологічний розріз

Схема утворення ґрунтових вод

1 – інфільтрація осадків  у ґрунт;

2 – верховодка; 3 – водонепрониклива лінза; 4 – основний горизонт ґрунтових вод; 5 – водоупор.

Рис. 3. Зображення кривої депресії.

Газопровід

високого тиску

Рис. 8 Напівроздільна схема
 каналізації

1 – побутова мережа; 2 – виробничо-дощова мережа;  3 –водоскидні камери; 4 – напірні трубопроводи;

5 – випуск очищених стічних вод;

6 – зливовідводи;7 -  межа міста; ГНС – головна насосна станція;

ОС – очисні споруди; ПП – промислові підприємства.

Рис. 7. Схема повної роздільної 
системи каналізації

1 – побутова мережа; 2 – виробничо-дощова мережа;  3 – напірні водопроводи; 4 – випуск очищених побутових і виробничих стічних вод;

5 – випуск атмосферних і умовно чистих виробничих стічних вод;

6 – межа міста; ГНС – головна насосна станція; ОС – очисні споруди; ПП – промислові підприємства.

Рис. 6. Система місцевого водопостачання з відкритим  напірним баком і плаваючим насосом

1 – плаваючий насос; 2 – водопровід; 3 – водонапірний бак; 4 – поплавкове реле рівня води; 5 – переливна труба.

Рис. 5. Схеми водопровідних мереж

а – розгалужено; б- кільцевої;
 НС – насосна станція;  ВБ – водонапірна башта.

Станція очистки води

Промисловий водозабір

Рис 7-1 .  Приклади архітектурно-планувальних рішень громадського центру:

І – площа невизначеної форми; ІІ – система взаємопов’язаних площ і бульварів; ІІІ – вільної композиції з використанням парку і набережної; ІV – площа на перетині вулиць; V – площа-курдонер з глибоким розвитком; VI – площа на розширенні вулиць;

Рис 10-1. Планування блокованої житлової забудови з приквартирними ділянками:

а – житлові групи з 4-квартирних будинків довколо тупикового в’їзду; б – житлова група з 2-квартирних будинків з озелененням водойми; в – житлова група з одноквартирних будинків з квартирами в двох рівнях при орієнтації на дитячий комплекс;

г -  житлова група з будинків змішаного типу.

Рис 12. Композиційні рішення групової забудови

а – довкола озелененого сквера; б – довкола водойми;

в – довкола громадського закладу; г – довкола майданчиків для розвороту транспорту

Рис 10-2. Основні прийоми житлової забудови.

а – лінійна блокована забудова; б – периметральна блокована забудова;

в – групова забудова будинками змішаного типу

Рис 10-3. Генеральний план забудови двоповерховими будинками з квартирами в двох рівнях:

1 – житловий будинок блокований; 2 – господарська будівля; 3 – гараж;

4 – госпдвір; 5 – дитячий майданчик; 6 – кіоски.

Рис . 19.     Забудова вулиці одноквартирними житловими будинками

Рис.      Поперчні профілі вулиць сільських населених пунктів:

а – головна вулиця при забудові малоповерховій; б – те саме, багатоповерховій; в – селищна вулиця при забудові багатоповерховій; г – те саме, малоповерховій, перша черга; д – те саме, перспектива